CS 5MXP

Руководство по эксплуатации

Введение

Металлоискатели C-Scope считаются одними из лучших приборов представленных на современном рынке. Они сконструированы с применением высочайших технологий, являются надежными и долговечными, и, что особенно важно, стоят затраченных на них денег  Единственный способ понять всю ценность прибора это тщательно изучить и понять данное руководство пользователя. Тогда вы действительно сможете оценить все преимущества заложенные в этом приборе. Также настоятельно рекомендуем Вам поэкспериментировать с управлением прибором на воздухе, используя различные тестовые задания, для того чтобы изучить возможности прибора к распознаванию различных объектов, а также понять как именно будет реагировать прибор на ту или иную цель. Всегда помните: быть хорошим кладоискателем, это также как быть хорошим фотографом или рыболовом, - хотя покупка качественного снаряжения или техники дает неоспоримое преимущество, только терпение и часы тренировок позволят вам стать профессионалом.

Сборка (монтаж)

Как собрать ваш CS5MXP

Вы получаете ваш металлоискатель в разобранном виде для облегчения транспортировки.

Чтобы собрать его, совершите следующие действия:

1. Ослабьте   крепление на верхней части прибора и вставьте нижнюю часть с поисковой головкой.

2.Установите нужную высоту и намотайте выводящий провод поисковой антенны на стержень, чтобы избежать нежелательных сигналов. Вставьте выводящий провод в паз на антеннне.

3. Закрепите зажим, соединяющий верхнюю и нижнюю части прибора.

4. Подберите угол поисковой антенны, таким образом, чтобы металлоискатель нормально балансировал и закрепите, как необходимо.

Примечание: Гайки и винты на приборе должны быть закручены только руками, не используйте инструменты так как это может привести к поломке.

# Батарейки

CS1M питается от восьми АА (пальчиковых) батареек или от  одного 12В аккумулятора.  Мы рекомендуем вам вначале использовать обычные пальчиковые батарейки.  В дальнейшем Вы оцените, насколько устраивают Вас обычные батарейки, и имеет ли смысл тратиться на аккумуляторы.

Батарейки надо установить в специальный держатель, который находится в  батарейном отсеке. Перед тем как вставить батарейки убедитесь, что прибор выключен. Затем развинтите 2 фиксирующих винта, расположенных на крышке батарейного отсека (только не выкручивайте их из крышки полностью), и снимите крышку.  Внутри  находится держатель для батареек. Вытащите держатель и рассоедините контакты держателя и контактного провода батарейного отсека если они уже соединены.  Вставьте держатель с восемью батарейками обратно в батарейный отсек (вставляя батарейки в держатель, убедитесь, что вы не перепутали полярность).  Соедините держатель с контактным проводом батарейного отсека, убедившись, что контакт сцеплен крепко и затем поместите держатель в батарейный отсек. Поместите на место крышку батарейного отсека и затяните два фиксирующих винта потуже.

Внимание: Старайтесь не оставлять щелочные батарейки в приборе надолго, так как они могут потечь, так что не забывайте вынимать их каждый раз после окончания пользования прибором.

Проверка батареек

Только для CS2MXP:  Состояние батареек проверяется по аудиосигналу.

Громкий, чистый и отчетливо слышимый сигнал свидетельствует о хорошем состоянии батареек.

Слабый, прерывистый или отсутствующий сигнал говорит о том, что батарейки нужно заменить.

Только для CS5MXP:  На металлоискателе предусмотрен индикатор заряда батареек. Делая это в первый раз, очень важно следовать указаниям инструкции. Надо сделать следующее: Включите регулятор чувствительности (выключатель). Нажмите центральный регулятор  с названием “Batt Check” и удерживайте его. Если батарейки хорошие стрелочный индикатор будет показывать на зеленую область, если же стрелка будет показывать в левую сторону индикатора или стоять по центру, значит батарейки надо заменить или перезарядить. Отпустите кнопку и поверните ручку регулятора чувствительности до состояния выкл. Аккумуляторные батарейки в отличии никогда не покажут максимальное значение на зеленом индикаторном поле, даже если они полностью заряжены. Аккумуляторы также показывают меньший уровень разряженности батареи.

Элементы управления  и их назначение.

- вкл/выкл – чувствительность

- Дискрим. 1

- Дискрим. 2

- Дискрим. 2 кнопка подстройки

- Кнопка точного обнаружения

- Переключатель интенсивности излучаемого сигнала (только для CS5MXP)

- Стрелочный индикатор (только для CS5MXP)

- Кнопка индикатора зарядки батареек (только для CS5MXP)

1. Вкл./Выкл - Чувствительность

Включите прибор, повернув ручку регулятора по часовой стрелке, и настройте чувствительность на поиск металла.  Поверните ручку регулятора по часовой стрелке до тех пор, пока не достигнете порога слышимости  звукового сигнала.

Старайтесь работать на максимальном уровне чувствительности , однако если Вам препятствуют помехи  от каких либо внешних радиопередатчиков или из-за сильной минерализации почвы, следует уменьшить уровень чувствительности, чтобы избежать этих нежелательных помех.

2. Дискриминация 1 (DISC.1)

В выключенном  положении регулятора металлоискатель будет реагировать на все виды металлов. Поворачивая регулятор по часовой стрелке вы сможете полностью управлять различными вариантами дискриминации объектов.  Дискриминация означает отсеивание объектов, которые являются просто хламом или мусором, и, в тоже время, продолжая реагировать на нужные предметы.

При низком уровне режима дискриминации большинство железных предметов будет игнорироваться. Повысьте уровень дискриминации (поворот  регулятора по часовой стрелке) и металлоискатель будет игнорировать и большие куски алюминиевой упаковки (бумаги), так же как и железо. При более высоком уровне дискриминации будут игнорироваться сигналы от баночных язычков (например: кольцо-открывашка на банке из-под Coca-Cola). Однако следует учитывать, что при высоком уровне дискриминации Вы можете упустить некоторые мелкие предметы и серебряные монеты. Поэтому рекомендуется устанавливать максимальный уровень дискриминации так, чтобы отсеять только сигналы от железа и оберточной фольги (типичным считается уровень дискриминации 5)

3. Дискриминация 2 (DISC.2)

Этот регулятор идентичен регулятору Дискриминации 1 (Disc1) и позволяет получать более точную информацию о предмете, который излучает сигнал.

В начале поиска установим на регуляторе Дискрим.1 уровень 5, для отсеивания сигналов исходящих от железа и фольги.

Помните, что Ваш металлоискатель – прибор, работающий в динамическом режиме. Этот режим работы предусматривает непрерывное движение поисковой антенны.

Теперь необходимо установить Дискрим.2  на игнорирование алюминиевых язычков от банок.  Поводите поисковой антенной над язычком от банки и поверните регулятор Дискрим.2, в то же самое время отжимая  кнопку подстройки Дискрим.2 большим пальцем руки, в которой вы держите металлоискатель. Когда сигнал от алюминиевого язычка исчезнет значит установка завершена. Можно отпустить кнопку подстройки.

Ваш металлоискатель изначально работает в режиме Дискрим.1 (см. пункт «техника сканирования»)

Если Вы улавливаете какой-либо сигнал, это означает, что это может быть серебряная монета, предмет из цветного металла, язычок от банки, золото и т.п.

Зажмите кнопку подстройки Дискрим.2 . Проведите антенной над объектом снова. Если сигнал все еще исходит, это скорее всего будет  любой другой предмет кроме язычка от банки, т.е монета, серебро, объект из цветного металла, золото и т.п.

Функция металлоискателя Дискрим.2 дает Вам гораздо большие возможности к анализу объекта чем приборы оснащенные одним уровнем дискриминации. Это позволит Вам сократить время , не тратя его на выкапывание бесполезных металлических предметов.

Следует запомнить следующее:

- Крупные железные предметы, если они частично находятся близко к поверхности, могут давать сигнал, не смотря на настройки дискриминации.

- Поэкспериментируйте на воздухе с различными металлами, чтобы Вы смогли в дальнейшем понять возможности прибора и его реакции на те или иные металлы.                        Чем ближе Вы узнаете свой металлоискатель тем более профессиональное сочетание комбинаций Дискрим.1 и Дискрим.2 Вы сможете проделывать при работе с ним. Нижеприведенная таблица предлагает некоторые идеи по тому как настроить Ваш прибор и условия в которых Вы будете с ним работать.

| Пункт | Настройки дискриминации | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
|  | Дискр.1 | Дискр.2 |  |
| A | 0 | 0 | Поиск всех металлов |
| B | 5 | 0 | Копание при любом сигнале |
| C | 5 | 7 | Для анализа возможного мусора, типа язычков от банок (см. выше) |
| D | 5 | 10 | Поиск монет в замусоренных железными пробками местах (места для пикников и кемпинга) |
| E | 7 | 0 | Используется на пляжах и в местах пикников, сильно загрязненных язычками от банок. |
| F | 10 | 0 | Используется на пляжах и в местах пикников, сильно загрязненных железными пробками. |
| Замечания: Когда пользуетесь пунктами Е и F убедитесь, что в месте поиска не может быть серебряных монет, которые могут быть проигнорированы при столь высоких настройках дискриминации. В пункте А, возможно потребуется снизить уровень чувствительности в сильно минерализованных почвах и на песочных пляжах. Эти настройки вводные - для первых шагов работы с прибором. Следует попрактиковаться на всех возможно известных потенциальных объектах, чтобы быть уверенным, что Вы разобрались со всеми настройками дискриминации и готовы к работе профессионально. |

4. Дискриминация 2 кнопка подстройки

См. пункт 3 «Дискриминация 2»  выше

5. Кнопка точного обнаружения (Pinpoint)

Как было сказано выше, Ваш металлоискатель – прибор, работающий в динамическом режиме, что предусматривает непрерывное движение поисковой антенны. Как только вы обнаружите цель, Вам потребуется узнать ее точное месторасположение, для того чтобы избежать лишних раскопок.

Если зажать кнопку точного обнаружения, прибор будет давать звуковой сигнал разной интенсивности. Максимально высокий и пронзительный сигнал будет прямо над местом расположения объекта.

Чтобы определить место залегания предмета в режиме точного обнаружения сделайте следующее:

- Поместите поисковую антенну, в такую область где нет рядом металлического объекта.

- Зажмите кнопку точного обнаружения и верните поисковую антенну в область обнаружения объекта; двигайте антенну медленно,  слушайте и ждите высокий четкий сигнал или следите за стрелочным индикатором.

Режим точного обнаружения всех металлов дает положительный отклик на все типы металлов независимо от настроек дискриминации.

Нет необходимости постоянно двигать антенну, т.к. в режиме точного обнаружения  прибор будет давать сигнал даже в стационарном положении, хотя сигнал от объекта будет постепенно исчезать, если держать прибор над предметом слишком долго.

6. Стрелочный индикатор/проверка батареек (только для 5MXP)

Это визуально видимый индикатор силы сигнала, позволяющий продвинутому пользователю узнать больше о найденном объекте.  Также частично можно использовать этот индикатор при работе функцией точного обнаружения.

Когда зажата кнопка «Проверка батареек» стрелка покажет состояние батареек. Если стрелка будет находится вне зеленой зоны батарейки следует поменять.

7.  Повышенная мощность/ нормальная (только для 5MXP)				      Для обычного поиска следует выбирать нормальный режим. Когда Вы увеличиваете чувствительность для поиска более глубоких объектов, следует переключить тумблер в положение повышенной мощности («Hi»).  Однако если появятся «левые» сигналы, вызванные сильной минерализацией грунта, следует переключить тумблер в нормальный режим.

РАБОТА С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ

Перед поиском убедитесь, что батарейки в хорошем состоянии. Время от времени проверяйте уровень заряда батареек во время работы. У  аккумуляторных батареек имеется  небольшая вероятность, что они не будут работать, так что перед длительным использованием прибора захватите с собой комплект свежих батареек. Прибор может работать с уменьшенной чувствительностью некоторое время и после того как прибор покажет Вам, что батарейки разрядились.  Однако следует  поменять или подзарядить батарейки при первом же удобном случае.

Используйте наушники, когда это возможно. Учитывайте, что наушники продлевают срок службы батареек и изолируют Вас от  некоторых посторонних шумов и звуков.

(Было бы полезно закопать в чистую (пустую) землю некоторые предметы и запомнить отклики прибора при сканировании грунта с различной скоростью и при различных уровнях настройки дискриминации).  Сигналы от крупных кусков железа довольно трудно отсеять, и они могут давать ошибочные сигналы. Определить в каком месте предмет железный, а в каком нет  можно следующим способом: зайти в режим поиска всех металлов, выключив дискриминацию или просто нажав кнопку точного обнаружения. Железные предметы дадут более сильный положительный сигнал по сравнению с другими металлами.

Когда Вы работаете на песчаных пляжах в режиме поиска всех металлов, сигнал может давать песок сам по себе. Если это происходит, установите уровень дискриминации на то значение при котором сигнал от песка будет игнорироваться. Если у Вас есть сомнения в том, что найденный предмет является чем-то Вас интересующим или нет, мы настоятельно Вам рекомендуем всё же выкопать предмет. Ваши знания о сигналах, подаваемых прибором на тот  или иной найденный объект, будут постепенно расти, и со временем Вы станете более уверены в своих находках.

ГЛУБИНА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Глубина обнаружения объекта зависит прежде всего от размера объекта, продолжительности нахождения его в грунте и опыта оператора. Более глубоко прибор обнаруживает объекты в плотном грунте, причем монеты могут быть найдены на большой глубине, если они попали в грунт давно, окислились и как бы увеличили свой размер за счет ореола электропроводящих окислов. Меньшая глубина обнаружения наблюдается при работе на рыхлых или свежевспаханных грунтах или если объекты попали в грунт недавно и еще не успели окислиться. Следует отметить, что 90% всех находок встречается на глубине не более 15 см.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТА

Опытный оператор с помощью металлоискателя может определить размер и форму объекта, а также глубину его залегания. Эта способность появляется в результате внимательного анализа звукового сигнала и визуального сигнала, создаваемого стрелочным индикатором. Каждый раз, когда вы слышите сигнал, прислушивайтесь к его характерным оттенкам, которые он может иметь, определите, насколько велика площадь, на которой он слышен, и попытайтесь "оконтурить" объект до его выкапывания.

После извлечения объекта из грунта сравните его размер, форму, глубину и положение в грунте с той информацией, которую вы почерпнули из сигналов прибора до выкапывания этого объекта. После внимательного анализа многих сигналов и выкапывания объектов вы научитесь "читать" ваши находки еще до их извлечения из грунта.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКССЕСУАРЫ

НАУШНИКИ

Наушники не только удлиняют срок службы батарей, но увеличивают чувствительность, заглушая наружные шумы. Наушники должны иметь стандартный штекер диаметром 6.35 мм. Гнездо для подключения наушников расположено на корпусе батарей и закрыто крышкой. Можно использовать стереонаушники, снабженные переключателем "стерео/моно".

АККУМУЛЯТОР

Вместо 8 щелочных батарей может применяться блок из 8 перезаряжаемых никель-кадмиевых батарей.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Для безопасной и эффективной зарядки аккумуляторов рекомендуется применять зарядное устройство фирмы C-SCOPE.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

Гнездо для подключения зарядного устройства расположено на корпусе батарей и закрыто крышкой (диаметр его меньше, чем диаметр гнезда наушников). При подключении зарядного устройства питание металлоискателя автоматически отключается. Для полной зарядки аккумуляторов требуется около 14 часов. Не пытайтесь заряжать обычные щелочные батареи

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ПОДХОДА

Поиск сокровищ может стать выгодным и приносящим доход делом, если к этому делу правильно подойти, без спешки и нетерпения поскорее разбогатеть. Время, потраченное на проведение исследований по выбору для подходящего для поисков места, может быть потраченным напрасно, если поиск ведется в спешке и хаотично. Поэтому для достижения максимальных результатов важно заранее разработать правильный подход к любому выбранному участку, где предполагается проводить поиск.

Тактика поиска определяется типом участка - более выгодно тщательно обрабатывать прибором небольшие площадки, чем проводить тотальный поиск по всему участку. Однако, если участок расположен слишком далеко, и для его обработки вам необходимо сделать несколько поездок, то следует выработать такой план работы, который позволяет обрабатывать максимальную площадь, и в то же время дает возможность детально обработать отдельные наиболее перспективные на ваш взгляд участки.

Один только ваш металлоискатель еще не является гарантией успешной охоты за сокровищами. Любой прибор требует оператора, а для достижения наилучших результатов оператору необходим правильный подход, терпение и опыт. Многие начинающие поисковики пренебрегают возможностью предварительного планирования и проведения исследований до выхода с прибором в поле, а также не придают серьезного значения методичности, , терпению и технике работы с прибором в ходе поисков. Планируя что-то найти, вы должны заранее провести исследовательскую работу, стараясь в максимальной степени изучить и понять местную историю и географию. Глубина и тщательность проведенных вами исследований будет одним из важнейших факторов успеха в поиске.

При выборе возможного для поиска представьте, представьте, где могли жить люди сотни лет тому назад, каковы были их обычаи и стиль жизни. Где они тратили свои деньги? В чем они их держали? По каким дорогам передвигались? Не гонитесь за остатками римских поселений или кладами, овеянными  легендами. Начните со старых дорог, старых домов, мест, где проводились ярмарки и развлечения и т.п.

Когда вы выбрали какой-то участок, посвятите ему весь день, ведя поиск с металлоискателем с раннего утра до позднего вечера. Убедитесь, что вы имеете для работы все необходимое оборудование и что металлоискатель исправен. Всегда имейте с собой запасной комплект батарей. Не забудьте прочную заточенную лопату. Неплохо бы иметь набор колышков и шнур, чтобы иметь возможность методично, по научному обработать ваш участок.

Ошибка большинства начинающих поисковиков в спешке и беспорядочной беготне по участку в надежде откопать редкую находку. Например, если на глубине 15 см лежит ценное кольцо, то при таком методе поиска вы его вряд ли найдете. При методичном поиске с применением колышков и шнура вероятность его нахождения много больше.

Таким образом, помните, что необходимо быть терпеливым и работать медленно. Не пытайтесь сразу обработать слишком большую площадь. Ограничьте себя небольшим участком, но зато тщательно его обработайте. Отметьте на плане местоположение обработанного участка, чтобы при повторном приезде на это место  вы знали его и не проходили второй раз.

Также важно держать катушку как можно ближе к грунту. В идеале, чтобы не терять глубину, катушку следует водить по грунту. Аналогично, если вы работаете медленно и внимательно, вы будете способны различать слабые сигналы, которые при быстрой работе неуловимы, благодаря чему число ваших находок увеличится.

Техника работы с металлоискателем, позволяющая вам вести поиск более эффективным, требует времени и терпения. Вы должны практиковаться как можно больше, должны прислушиваться к сигналам и соотносить эти сигналы с выкопанным объектом. Только так вы научитесь определять тип объекта до его выкапывания.

В процессе поиска очень важно, чтобы катушка располагалась как можно ближе к грунту и была параллельно ему (позиция В на рисунке). Не держите катушку слишком высоко от грунта или под углом к нему, так как при этом вы пропустите необходимые находки.

ТЕХНИКА СКАНИРОВАНИЯ

Чтобы найти мелкие объекты, такие как монеты, кольца, самородки и т.п., опустите катушку ближе к грунту (на расстояние около 2.5 см от поверхности земли). Перемещайте катушку из стороны в сторону перед собой по прямой линии, удерживая катушку на постоянной высоте над землей. Скорость перемещения должна быть порядка 0.5 м/сек.

Оптимальная скорость сканирования должна выбираться каждым оператором индивидуально. Прибор должен удобно располагаться в руке. С каждым взмахом передвигайтесь вперед на расстояние равное примерно 2/3 диаметра катушки, т.е. каждый взмах должен перекрываться на 2/3. Только при этом вы можете быть уверены, что ничего не упустили в ходе поиска. Еще раз необходимо отметить, что оператор не должен спешить. Спешка - это одна из наиболее частых ошибок начинающих операторов. Если вы торопитесь, то захватываете не всю площадь обрабатываемого участка.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ

- При поиске на чужой частной собственности получите разрешение у владельца этого участка.

- Соблюдайте деревенские порядки. Закрывайте за собой ворота, не мните растительность на полях и не пугайте животных.

- Не разводите грязь. Научитесь извлекать небольшие объекты из грунта без выкапывания большой ямы и удаления дерна. Засыпайте каждую ямку и укладывайте на место дерн после извлечения объекта. В противном случае вам в дальнейшем трудно будет найти место для поисков.

- Помогайте владельцу и себе сохранять участок чистым. Собирайте в отдельное место пробки, фольгу, банки и прочий металлический мусор, в противном случае вам придется выкапывать его в следующий раз.

- Если вы нашли оружие или неразорвавшиеся бомбы, мины, снаряды не трогайте их. Отметьте место их нахождения и сообщите в полицию.

- Сообщите владельцу участка о необычных исторических находках.

- Изучите законы, связанные с археологическими памятниками. Помните, что в таких местах использование металлоискателей без специального разрешения Комиссии по историческим зданиям и древним монументам запрещено.

- Помните, что когда вы выходите с вашим металлоискателем на природу, вы являетесь послом нашего хобби. Не делайте ничего такого, что будет порочить его.

- О ценных находках вы должны заявить в полицию. Информация о последствиях нахождения ценных исторических объектов может быть получена в Министерстве культуры Великобритании.

УХОД ЗА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ

ХРАНЕНИЕ

Если прибор длительное время не используется, его следует хранить в сухом теплом помещении, причем желательно извлечь батареи во избежание их протечек. Срок службы прибора будет сокращен при небрежном с ним обращении. Металлоискатель спроектирован таким образом, что он противостоит жесткому обращению на любом грунте, однако при недостатке должного внимания со стороны владельца может привести к быстрому выходу его из строя. После работы с прибором в тяжелых условиях (соленая вода, песок и т.п.) наружные части следует протереть чистой влажной тряпкой, обращая особое внимание на штангу и катушку, после чего протереть сухой тряпкой. Болт, крепящий поисковую катушку к штанге, рекомендуется время от времени вынимать и смазывать. Не протирайте любые детали прибора растворителями и моющими средствами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИБОРОМ

А. Проверьте состояние батареи на стрелочном индикаторе.

Б. Проверьте состояние кабеля с корпусом электронного блока.

В. Замените батареи и убедитесь, что батареи правильно установлены в кассете и что кассета надежно соединена с проводниками.

Вибрирующий сигнал

А. Это может быть вызвано плохим состоянием батарей. Убедитесь, что они плотно сидят в кассете и что последняя надежно соединена с проводниками.

Б. Ослабление контакта кабеля с электронным блоком. Обеспечьте контакт.

В. Помехи от автомобилей с передатчиком или от стационарных источников электромагнитного излучения, таких как электропечи или радиостанции. Если это происходит, уменьшите чувствительность. Если это не помогает, необходимо подождать, когда помехи прекратятся или перейти на другой участок.

Прерывистый звук из динамика

А. Это может быть вызвано плохим состоянием батарей. Убедитесь, что они плотно сидят в кассете и что последняя надежно соединена с проводниками.

Б. Ослабление контакта кабеля с электронным блоком. Обеспечьте контакт.

В. Убедитесь, что нижняя часть соединительного кабеля утоплена в щель нижней штанги.

Г. Помеха от радиопередатчика (см. выше).

Плохой контраст на дисплее или его полное отсутствие

А. Это может быть вызвано плохим состоянием батарей. Убедитесь, что батареи хорошие и имеют плотный контакт с проводниками.

Б. Сбои в памяти компьютера. Для восстановления нормального контраста выключите прибор, нажмите и держите обе кнопки PINPOINT и ENTER, затем включите прибор и подождите 5 секунд. На дисплее появится вопрос: "Хотите ли вы восстановить заводскую настройку металлоискателя?" С помощью ручки MENU/SCROLL выведите ответ "YES" и нажмите кнопку ENTER. При этом все настройки возвращаются к своим исходным (заводским) значениям.

Нет звука или отрывочные звуки в наушниках

А. Убедитесь, что в наушниках, снабженных переключателем "моно/стерео",

переключатель установлен в положение "стерео".

Б. Убедитесь, что штекер наушников входит в гнездо наушников до конца.

В. Попробуйте подключить другие наушники или испытайте эти наушники с другим прибором.

Перед тем как возвращать ваш приборку на ремонт в сервисный центр, убедитесь, что вы проделали следующее:

А) Внимательно прочитали инструкцию

Б) Вставили новые батарейки и проделали процедуру, описанную выше.

В) Поговорили с местным дилером об устройстве прибора, особенно если вы все еще плохо знакомы с металлоискателями.