Металлоискатель Fisher CZ5/6a

Ваш металлоискатель CZ-5/6a  довольно прост в эксплуатации. Даже в этом случае, мы строго рекомендуем, чтобы Вы прочитали это  руководство. Вы будете способны настроить

ваш детектор с вашими определенными потребностям и условиям. И если Вы будете иметь

хорошее понимание того, как делать и что, вы найдете больше.

Но если Вы не можете ждать, и вы опытный пользователь детектора, вот - некоторые быстрые инструкции, чтобы приступить к поиску:

Установите регуляторы на следующие позиции:

GROUND = 5

DISC = 4

SENSITIVITY = 2

MODE = NORMAL

VOLUME = 5

Этим Вы установите детектор в режим “монеты”, помните, что регулятор GRPUND установленный в позицию 5 является средне оптимальным, поэтому если Вы обнаружите помехи от грунта, установите регулятор в оптимальное положение.

Помните, Ваш металлоискатель работает и построен по принципу Motion, то есть, Вы должны взмахнуть поисковой катушкой над целью, для того, что бы детектор обнаружил цель.

Если Вы обнаружили цель, нажмите и удерживайте кнопку Pinpoint, и Вы перейдёте в режим Non Motion (не требуется движение катушки над целью, режим Non Motion считается самым мощным поисковым режимом). В режиме Pinpoint Вы сможете легко обнаружить центр цели, по звуковому сигналу.

Помните о корректном стиле поиска.

Описание регулировочных потенциометров на контрольной панели металлоискателя.

1.Ground:

Используется, для того чтобы с помощью электроники отменить (погасить) результаты

минерализации земли. Присущее использование этой регулировки будет

минимизировать ложные сигналы земли, и обеспечивает работу в максимальном потенциале, включая влажный океанский песок.

2.Disc:

Настройка от 0 до 6, исключает не желательный металломусор, в зависимости от настроек будет игнорировать, например пробки, гвозди. В позиции Autotune детектор будет работать в режиме all metal, то есть детектор будет принимать все типы металла.

3.Pinpoint/Depth Reading:

Если цель обнаружена, нажмите и удерживайте эту кнопку, детектор перейдёт из режима Motion в режим NonMotion, то есть Вы переведёте детектор в более мощный режим поиска. При помощи Pinpoint очень легко обнаружить центр цели, по звуковому сигналу, чем ближе центр катушки будет приближаться к центру найденного объекта, тем выше будет тональность звука.

4.Sensitivity/Batt Test:

Регулятор чувствительности детектора, чем выше чувствительность, тем выше глубина поиска, но не переусердствуйте с максимальной чувствительностью, в случае с высокой настройкой последней, детектор будет подвержен любым помехам от грунта и мельчайших крупинок, содержащих металл. В режиме Batt Test, Вы сможете проверить состояние Ваших источников питания и сверить его на дисплее с отметкой состояния батарей.

5.Headphones:

Гнездо для подключения наушников.

6.Mode:

2 режима, Normal и Salt, первый для нормальной почвы, второй для солёной, пляж и т.д.

7.Volume/OFF:

Регулятор громкости встроенного динамика и выключает детектор в позиции off.

Когда Ваш CZ-5  должным образом “ сбалансирован от земли ” детектор

будет иметь только минимальную реакцию, чтобы игнорировать минерализацию.

Вы должны также иногда повторно  проверять вашу установку, иногда, поскольку Вы так как грунтовые условия часто меняются достаточно быстро.

Если Вы имеете сильную минерализацию земли и испытываете трудности, пробуете уменьшение вашей чувствительности детектора, или переместитесь в другое место. В некоторых областях высокой минерализации земли

Вы не можете быть способны использовать метод “Кнопки”.

Метод “Кнопки”

Этот метод отстройки от грунта будет возможен в наиболее минерализированных участках. Это быстро, просто и точно. Вы

Может использовать этот метод или в Autotune или в норм. Работе детектора.

1. Включите детектор.

Ground control на отметку 10.

Поисковая катушка параллельна земле на расстоянии от 6 до 12 дюймов. Нажмите и удерживайте кнопку Pinpoint.

Удостоверитесь, что вы, по крайней мере, далеко от любых металлических объектов (целей).

2. Все еще удерживая кнопку Pinpoint, опустите катушку к земле. Начните с позиции 10, и чередуйте управление Groun по часовой стрелке, пока Вы не услышите звуковой сигнал.

Затем опустите это в точку, где звук исчезает. Отпустите кнопку Pinpoint и

Вы готовы к поиску.

Тональность звуковых сигналов детектора на различные типы металла.

Настройка дискриминатора, регулятор DISC зависит от Ваших потребностей при поиске, на шкале регулятора есть прототипы отстраиваемых целей, установив регулятор на одну из них, Вы исключите из поиска последнюю.

Если Вы хотите, что бы детектор искал все типы металла, установите регулятор в положение Auto Tune.  Удерживайте поисковую катушку параллельно почве.

Указатель глубины обнаруженной цели.

Вы можете определить глубину цели, обнаруженной Ваши детектором, просто нажмите и удерживайте кнопку Pinpoint, в этом режиме стрелка на табло отклонится к цифровой отметке на шкале, указывая тем самым глубину залегания в дюймах, соответствует только монетам. Звук при этом должен быть самым высоким, тем самым Вы определите центр объекта.

Технологию и навыки поиска, Вы приобретёте со временем. В инструкцию умышленно не включались фрагменты по технологии поиска, причина, у каждого индивидуума персональный подход к поиску и технике.