СБОРКА И НАСТРОЙКА

Ваш детектор Fisher Coin Strike создан для долгого служения. Это сложный электронный прибор, включающий в себя новейшие компоненты. Обращайтесь с ним аккуратно и бережно, и он подарит вам многие годы безотказной работы. Вам потребуется совсем немного времени, чтобы собрать прибор.

- Осторожно распакуйте прибор. Рекомендуем сохранить картонную коробку: она может вам пригодиться при транспортировке или отправке прибора на сервис.

- Вставьте нижнюю штангу в верхнюю.

- Установите длину штанги и угол наклона поискового кольца таким образом, чтобы кольцо располагалось немного правее вашей правой ноги (или левой ноги, если вы левша), параллельно поверхности земли и на расстоянии 15 - 30 см от нее.  Ваша рука должна быть прямой и расслабленной; свободно держите детектор за рукоять (см. рис. ниже). Для  настройки длины штанги вам следует отвинтить, а затем заново закрепить нижний фиксатор после того как нижняя штанга будет закреплена защелкой через одно из отверстий на средней части штанги. Для    настройки угла  наклона поискового кольца ослабьте нейлоновую крыльчатую гайку над поисковым кольцом.

Замечание: помните, чем длиннее штанга детектора, тем больше усилия потребуется вашей руке,  чтобы удерживать кольцо над поверхностью земли, и она быстрее устанет.  Детектор Coin Strike сбалансирован для удобства такого поиска, при котором пользователь  проносит детектор по траектории полукруга строго перед собой.

- После того, как длина штанги отрегулирована, оберните кабель поискового кольца вокруг нижней и центральной секций штанги. Воспользуйтесь велкро-лентой, чтобы закрепить кабель на расстоянии приблизительно 15 см выше кольца и  15 см ниже контрольного блока. Оставьте небольшое ослабление непосредственно над кольцом, чтобы была возможность его поднять или опустить.

- Снова соедините кабель с контрольным блоком. Убедитесь, что петли кабеля не пересекаются, он плотно прилегает к штанге, но не слишком затянут.

- Если длина штанги и наклон кольца установлены верно, то вы можете двигаться вперед в поисковой позиции очень плавно, слегка подавшись вперед и держа кольцо строго параллельно земле на расстоянии 5см от земли и 20-35см от мыска ноги.

- Если опора для руки слишком широка или узка для вас, вы можете немного согнуть опору в нужную сторону.

- Подключите наушники к разъему, который расположен на панели управления.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Ваш Coin Strike очень легок  и хорошо сбалансирован, однако если вы проработаете с ним несколько часов, вы можете пожелать преобразовать его в носимый на бедре или груди.

- Отсоедините кабель от блока управления и удостоверьтесь, что у вас осталось по крайней мере 20 см запаса кабеля между блоком управления и верхней частью рукояти.

- Возьмитесь за блок управления и снимите его с рукояти скользящим движением по направлению к подлокотнику.

- Протяните ваш пояс через шлицы на внутренней стороне блока.

- Левшам следует носить блок управления на правом бедре, а правшам на левом.

- Присоедините кабель обратно к блоку управления.

- При наличии специального ремня блок управления можно закрепить и на груди.

Особенно важно, чтобы кабель был плотно соединен с блоком управления  во избежание появления вызванных слабым закреплением ложных сигналов.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления Coin strike базируется на совершенно новой цифровой I/O системе. На дисплее постоянно высвечивается информация о всех действующих настройках и отображается в таком виде, который очень напоминает старые знакомые ручки управления на детекторах старого стиля.

- Клавиша POWER включает и выключает детектор. Первое, что вы заметите на экране при включении детектора, будет индикация состояния батарей. Значение 9 вольт появляется на экране при новых батареях; когда уровень понижается до 6 вольт, вам остается работать с этими батареями чуть более часа. Детектор не включится совсем, если не установлено или установлено неправильно поисковое кольцо.

- Клавиша LIGHT включает подсветку для поиска в условиях плохой	видимости.

- Клавиша MENU вводит вас в «режим меню», в котором вы можете установить по своему усмотрению  любую из шести «ручек» настроек с помощью клавиш со стрелками: дискриминация, пороговый тон, чувствительность, опция ручной настройки баланса на землю, громкость и память, включающая три ваших любимых установки с настройками. Обратите внимание, что при нажатии MENU начинает мигать активированная в данный момент ручка настройки—это та настройка, которая может быть изменена в данный момент с помощью клавиш со стрелками. Чтобы перейти к следующей ручке настройки, просто нажмите снова MENU. После того как вы произвели все необходимые изменения в настройках, нажмите клавишу Р/Р (МЕМ) для возвращения в режим поиска.

А. Находясь в MENU, вы можете изменять настройку DISC в промежутке от 0 до 99 с помощью клавиш со стрелками. Настройка дискриминации 0 активирует высокий тон на все металлы; настройка 99 отбрасывает в результате дискриминации большинство железных объектов, активируя высокий тон только на не железные цели (такие как золото). При поиске вы сами выберете оптимальную настройку дискриминации в промежутке от 0 до 99, которая позволит вам игнорировать большую часть железного мусора на исследуемой территории, не теряя при этом хорошие цели. Также обратите внимание, что постоянные показания прибора показывают вам приблизительные настройки на графических иконках в любое время и независимо от того, находитесь вы в режиме меню или поиска.

Б.  Настройка порогового тона подразумевает установку пороговой «метки», в случае перекрытия которой сигналом от цели последняя принимается, а в случае недостаточного сигнала отбрасывается. Настройка этого элемента управления производится путем выбора с помощью клавиш со стрелками значения от –99 (выше триггер=прибор менее чувствителен) до  +4 (ниже триггер=прибор более чувствителен). Существуют два момента, которые нужно учитывать при выборе настройки: 1) Если вы предпочитаете постоянно слышать пороговый тон во время поисков, то выберите настройку от 0 до +4. Это позволит Coin Strike откликаться даже на самые мелкие цели при условии низкой минерализации грунта. 2) Однако, если вы планируете применять опцию автоматического слежения за изменениями характеристик грунта (Fast Automatic Ground Tracking), то выставьте пороговый тон на значение от –5 до –10 для стабильной работы вышеуказанной опции (возможно, ещё ниже на сильно минерализованном грунте)

В.  Настройка чувствительности варьируется от 0 до максимального значения 10 и производится с помощью клавиш со стрелками когда мигает иконка SENS. Как и с другими детекторами, устанавливайте степень чувствительности выше для наилучшего поиска на почвах с низкой минерализацией. По мере усиления минерализации в грунте, понижайте степень чувствительности по мере необходимости.  В случае активации опции автоматического слежения за изменениями грунта, мы рекомендуем установку чувствительности на значение 5 или ниже. Но обратите внимание, что и степень равная 0 или 1 тоже будет давать замечательные результаты поиска.

Г.  Режим соленых почв SALT может быть активирован или выключен кнопкой AUTO GROUND. При нахождении в меню MENU, когда на дисплее вместо двух цифр светится  “SO”, режим SALT отключен. Используйте эту настройку при всех поисковых условиях кроме мокрого песка (пляжей) с содержанием солей и ОТСУТСТВИИ черного песка (магнетической почвы) Нажмите и отпустите кнопку AUTO GROUND для включения режима SALT (на экране загорится “S1”). Нажмите и отпустите её снова, когда захотите выйти из этого режима. Советы по поискам на пляжах вы найдете в разделе «Поиски на мокрых песках.»

Д.  Громкость VOLUME может быть настроена и прослушана при помощи стрелок  когда на экране мигает иконка VOLUME.

Е.  Дискриминация по меткам (“NO” высвечивается на месте двух цифр) может быть настроена следующим образом:

- Клавиши со стрелками позволят вам выбрать ту категорию, ту метку, настройку которой вы желаете изменить.

- После того как вы выбрали, какую категорию вы будете менять (фольга FOIL, никель NICKEL, язычки молний TABS или цинк ZINC), нажатие на клавишу ALL METAL/DISC включает или выключает фильтр меток (категорий) NOTCH.

  - Если квадратик напротив выбранной метки мигает быстро (горит дольше, чем не горит), то эта цель будет принята.

  - Если квадратик напротив выбранной категории мигает медленно (не горит больше времени, чем горит), то эта цель не будет принята.

  - В поисковом режиме (SEARCH), если квадратик горит, то цель принимается; если квадратик не горит, то не принимается.

Помните, что для выхода из режима меню в любое время достаточно нажать    клавишу Р/Р (МЕМ) для возвращения в режим поиска.

- Клавиша AUTO GROUND одним нажатием на нее позволяет вам установить точную настройку баланса на землю. Более подробно об Auto Ground Balance рассказывается на стр.7. Эта клавиша также является переключателем на поисковый режим соляных почв SALT когда прибор находится в режиме меню MENU.

- Клавиша Р/Р (МЕМ) используется для возвращения в режим поиска после произведения всех необходимых настроек. Р/Р на Coin Strike обозначает “Push-to Prospect” (Нажать для поиска). Она также используется в режиме памяти MEMORY. Если нажать и удерживать эту клавишу в процессе поиска, то будет активирован режим точного визуального определения местоположения цели.

- Клавиша TRACK активирует Fisher Track ASF©--Адаптивную Систему обратной Связи. Это система быстрого автоматического слежения за изменениями в грунте, которая позволяет вам легко адаптироваться к изменяющимся свойствам сканируемого грунта, не теряя при этом в способности обнаруживать даже мелкие цели.

- Клавиша ALL METAL/DISC позволяет вам переключаться между двумя рабочими режимами: «действительным» режимом обнаружения всех металлов и режимом активации продвинутой системы дискриминации. При нахождении в режиме меню, клавиша используется для активации или выключения меток дискриминации (фольга FOIL, никель NICKEL, язычки молний TABS или цинк ZINC). В поисковом режиме при нажатии и удерживании этой клавиши включается или выключается функция нахождения среднего значения численного показателя идентификации цели.

## ВКЛЮЧЕНИЕ

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со всей инструкцией перед тем как начать использовать Coin Strike. Это позволит вам достичь максимальной эффективности поисков при старательстве. Однако мы сами можем предложить вам несколько рекомендаций, которые помогут вам вскоре приступить к поискам. Тем не менее обязательно ознакомьтесь с элементами управления, описанными в предыдущей главе.

- Включите Coin Strike, нажав и отпустив клавишу POWER.

- Нажмите и отпустите кнопку MENU. Нажимайте на неё пока не замигает иконка MEM. Тогда нажимайте на клавишу со стрелкой вверх пока на экране на месте двух цифр не появится “FP” (заводские настройки). Затем нажмите и отпустите клавишу P/P (MEM). Эти операции приведут к установке следующих значений:

Дискриминация железа / Iron Disc=99

Порог / Threshold=0

Чувствительность/ Sensitivity=7

Режим соленых почв/ salt mode= OFF/ отключен

Громкость/ Volume=10

Дискриминация по меткам/ Notch Disc= Исключать фольгу и молнии/ Foil and Tabs

Эти заводские настройки прекрасно отвечают только требованиям к поиску МОНЕТ.

- Опустите поисковое кольцо к земле над полностью лишенной металла областью. Затем нажмите клавишу AUTO GROUND и удерживайте в течение примерно 2 секунды. Затем, все ещё удерживая клавишу AUTO GROUND, поднимите кольцо на 15см от земли, удерживайте её ещё секунду, а затем отпустите. После этого вы услышите краткий сигнал, которым Coin Strike оповестит вас, что настройка баланса произведена.

- Начинайте ваши поиски, используя метод, описанный в главе ПОИСК.

- Если вы предпочитаете производить поиск, используя систему дискриминации железа или систему FisherTrack автоматического слежения за изменениями грунта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими разделами.

4-Х ТОНАЛЬНАЯ  АУДИО СИСТЕМА

Четырехтональная аудио система детектора обеспечивает вас все большим количеством информации с каждым движением кольца, выступая как идентификационная система в режиме дискриминации “DISCRIMINATION”. При пронесении кольца над целью, вы можете услышать  один из четырех тонов:

Низкий тон=Железные объекты (ферриты)

Низкий/ Средний тон= Фольга, никель, круглый язычки молний

Средний/ высокий тон=Квадратный язычки молний, цинковые пенни

Высокий тон=Медь, латунь, серебряные монеты.

Если вы слышите звук похожий на колокол, сопровождаемый изображением “OL” на экране, то вы наткнулись на крупный или лежащий у поверхности объект, в связи с чем во избежание перегрузки и неверной идентификации объекта, необходимо поднять поисковое кольцо выше.

При поисках в режиме всех металлов ALL METAL детектор издает один и тот же звук при обнаружении любого металла, над которым пронесли кольцо.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

На экране, независимо от аудио тонов, производится индикация типа цели путем выведения на экран знака «+» или «-». Система идентификации цели на экране происходит следующим образом:

В любом поисковом режиме (ALL METAL или DISC) каждая цель будет вызывать отражение на экране числа от 0 до 99 в зависимости от силы сигнала от этой цели, что в свою очередь зависит от её размера и глубины залегания. Это число само по себе не является показателем типа цели, а скорее является показателем силы сигнала от этой цели. Крупные или неглубоко залегающие цели будут отражаться на экране большими числами нежели мелкие или глубоко залегающие. Таким образом, численный показатель на экране дает вам возможность получить представление о размере или глубине, что очень важно когда вы ведете поиск на замусоренных территориях.

В добавление к вышесказанному отметим, что знак + или – перед числом указывает на то, является обнаруженная цель железной по своей природе или нет.

Численные значения идентификации целей соответствуют следующим типам этих целей:

Все отрицательные (-) значения:  Железо

От 0 до +8:                                      Фольга

От +9 до +11:                                  Никель

От +17 до +18:                                Квадратные язычки молний

От +20 до +22:                                Цинковые пенни

От +28 до +30:                                Медные пенни и др. мелкие монеты

От +30 до +34:                                Средние и крупные монеты (как монета в 25 центов)

От +34 до +51:                                Монеты высокой проводимости (серебро)

От +60 и выше:                               Разнообразные минерализованные камни

Помните, что эта система числовой идентификации активна в любом режиме: режиме поиска всех металлов и в режиме дискриминации (хотя 4-х тональная аудио идентификация работает только в режиме дискриминации).

Также помните, что дискриминатор железа и система меток дискриминации при определенных условиях и определенных целях может заглушать аудио отклики от этих целей, но двухцифровая идентификация цели на экране всегда работает и идентифицирует цель.

## ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Когда вы нажимаете и удерживаете клавишу P/P, активируется режим точного определения местоположения цели, работающий в режиме «без движения». Этот режим определения точного местоположения цели может проявляться несколькими знакомыми большинству пользователей способами (при приближении к цели интенсивность аудио сигнала нарастает),  а также новыми (цифровой численный индикатор на экране). Две цифры (0-99), появляющиеся на экране, помогут вам определить точное местонахождение цели, отражая все большее и большее число по мере вашего приближения к центру цели. Это дает вам гораздо большее разрешение и точность в определении местоположения цели, чем системы определения глубины, и позволяет вам лучше представлять себе размер, форму и место залегания обнаруженной цели.

## БАЛАНС НА ЗЕМЛЮ/ НАСТРОЙКА БАЛАНСА

Coin Strike предлагает три опционных варианта регулировки прибора в зависимости от минерализации почвы, на которой ведется поиск. Наша новая система автоматической настройки баланса и наша новая запатентованная система отслеживания изменений в

грунте FisherTrak оказались возможными благодаря нашей AFS© технологии (адаптивная система обратной связи).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА:

Точная система автоматической настройки баланса на землю обеспечивает такую точность настройки, которая однозначно превышает точность любой ручной настройки. Процедура при этом весьма проста: После того как вы выставили на те или иные показатели все настройки и вернулись в режим поиска, опустите поисковое кольцо на землю в том месте, где совершенно отсутствует металл. Затем нажмите клавишу AUTO GROUND примерно на две секунды, после чего отпустите. Вы услышите краткий сигнал, сообщающий вам о том, что настройка произведена. Стоит заметить, что при этом соответствующее настройке численное значение сохраняется, и его можно увидеть на экране в режиме меню MODE когда выбрана и мигает иконка GROUND (эти значения могут быть использованы как референтные для сравнения поисковых областей и сборе информации о почвенных условиях исследуемых территорий). Процедура настройки баланса может быть повторена в любое время. Её необходимо проводить после изменения других настроек детектора и при изменении характеристик грунта.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРУНТЕ FisherTRAK©

Для того чтобы воспользоваться преимуществами системы автоматического слежения за изменениями в грунте вашего Coin Strike, начните с описанной выше процедуры автоматической настройки баланса. Затем просто нажмите клавишу TRACK, что позволит Coin Strike автоматически перестроиться на изменившиеся характеристики грунта. Обратите внимание, что икона “TRACK” на экране будет активной, когда система слежения включена. Система Coin Strike предлагает вам великолепную систему отслеживания изменений в грунте, которая «отслеживает» только минерализацию почвы и минерализованные камни, не затрагивая сами цели как таковые.

Когда Coin Strike проводит отслеживание грунта и обнаруживает минерализованный камень (или значительные почвенные изменения), система слежения может адаптироваться к камню при медленных движениях кольца над областью залегания камня и затем при поднятии кольца на 9-10см от земли (как и при автоматической настройке баланса). При этом система FisherTRAK минимизирует или полностью гасит отклики от минерализованного камня. Основным преимуществом сстемы слежения Coin Strike является то, что блокируя сигнал от минерализации, он не затрагивает отклики от настоящих целей. FisherTRAK не маскирует хорошие цели при работе ситемы отслеживания изменений в грунте, и это делает FisherTRAK уникальным и превосходящим все аналоги. Если вам встречается минерализованный камень с расположенной под ним хорошей целью, то вы должны услышать вторичный высокий тон при движении над целью кольца и система слежения за изменениями в грунте не погасит отклик от цели.

Обратите внимание, что для более быстрого и эффективного поиска вы можете производить балансировку прибора на грунт и при активной опции слежения за грунтом. Это можно сделать, опустив кольцо на землю, подождав две секунды, а затем подняв на 9-10 см над землей, после чего вы должны услышать сигнал о завершении балансировки.

Для более стабильной работы детектора на сильно минерализованном грунте мы рекомендуем установить настройки следующим образом: пороговый тон Threshold –5, -10 или даже ниже, чувствительность Sensitivity 5, 4 или ниже. Если вы заметили, что система слежения  нестабильна в работе, то переустанавливайте вышеуказанные настройки на более низкие значения. Помните, что даже при столь низких значениях настроек, Coin Strike все равно будет обеспечивать вам прекрасные результаты поисков!

## ПЛЯЖНЫЙ ПОИСК

## Coin Strike предлагает любителям пляжного поиска два варианта его ведения:

- При поиске на немагнитном мокром песке (морской пляж, на котором нет магнитного песка), используйте режим соленых почв SALT, описанный выше. Удостоверьтесь, что вы активировали этот режим (S1) перед тем как выберете настройки порогового тона THRESHOLD и чувствительности SENSITIVITY, а также произведете автоматическую настройку баланса детектора.

- Для поисков на пляжах с мокрым магнитным песком гораздо лучшие результаты достигаются при отключенном режиме соленых почв (SO). В этих условиях лучше настроить чувствительность на 3 и ниже, а пороговый тон на –10 или ниже. Затем следует произвести настройку автоматического баланса и включить систему слежения за изменениями в грунте (Fisher Trak). Система слежения позволит вам заходить и выходить с территории мокрых соленых песков без фальшивых сигналов, если конечно, настройки чувствительности SENS и порогового тона THRESH были установлены правильно.

## ПАМЯТЬ

Coin Strike имеет три блока памяти, в которые вы можете сохранять ваши любимые пользовательские настройки.  Эти блоки памяти сохранят значения настроек DISC (дискриминации), THRESHOLD (пороговый тон), SENSITIVITY (уровень чувствительности) и настройку GROUND. Обратите внимание, что настройка уровня громкости VOLUME сохранена не будет.

Coin Strike обладает памятью последней настройки. Это значит, что прибор сохранит последние настройки детектора при его выключении, так что при его включении они вновь будут активными.

Нажав на клавишу MENU для вхождения в режим меню, и нажимая её снова до тех пор пока не начнет мигать иконка “MEM”, вы будете готовы к сохранению или вызову из памяти ваших настроек. Адрес памяти «0» всегда содержит ваши действующие в настоящий момент настройки и не является блоком памяти для сохранения настроек для последующего их извлечения и использования.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК:

- Установите желаемые значения настроек (DISC, THRESH, SENS, и GROUND) используя клавишу MENU и клавиши со стрелками.

- После выставления значений настроек нажмите на клавишу MENU и нажимаете далее пока не замигает икона “MEM”.

- Используя клавиши со стрелками  выберите блок памяти МЕМ 1, МЕМ 2, или МЕМ 3.

- Затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу Р/Р МЕМ. Когда настройки сохранены, прозвучит аудио сигнал и два раза мигнет иконка «МЕМ». Отпустите клавишу Р/Р МЕМ и теперь вы можете перейти обратно в поисковый режим и приступить к поискам. Ваши настройки сохранены в блоке памяти, который вы выбрали (1, 2 или 3).

ВЫЗОВ НАСТРОЕК ИЗ ПАМЯТИ:

- Для вызова сохраненных настроек из памяти нажмите на клавишу MENU и нажимаете далее пока не замигает икона “MEM”.

- Используя клавиши со стрелками  выберите нужный блок памяти МЕМ, а затем нажмите клавишу Р/Р МЕМ всего на 1 секунду и отпустите ее. Краткий аудио сигнал сообщит вам о вызове настроек и детектор вступит в поисковый режим с вызванными из памяти настройками.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БАТАРЕЙ:  Coin Strike предупредит вас когда заряд батарей опустится до такого уровня, который будет влиять на эффективность поиска. В этот момент батареи будет необходимо заменить. Когда заряд батарей снизится до критического уровня, на экране появится надпись “LOW BATTERY”, предупреждающая вас об этом. В дополнение к этому аудио система прибора будет продуцировать волновой тон, чтобы обратить ваше внимание на необходимость смены батарей.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ПЕРЕГРУЗКИ:

Coin Strike автоматически предупредит вас о присутствии крупного металлического объекта в непосредственной близости от поискового кольца звенящим аудио тоном (тоном колокольчика). Этот тон сообщит вам о том, что объект находится слишком близко к кольцу, чтобы двухтональная аудио система , равно как и видео системы могли точно идентифицировать объект.

“F.A.C.T.©”: Новая адаптивная система поисковой катушки позволяет электронике прибора распознавать правильную установку на детекторе поискового кольца. Coin Strike просто не включится если кабель поискового кольца неверно соединен с блоком управления.

ПОСТОЯННОЕ ОТРАЖЕНИЕ НАСТРОЕК НА ЭКРАНЕ:  В отличие от многих цифровых детекторов, видео система Coin Strike показывает вам значения всех настроек когда детектор находится в поисковом режиме. Иконки настроек похожи на ручки настроек других приборов. Одного краткого взгляда на экран достаточно, чтобы понять какие значения настроек являются действующими. Кроме того, еще более точную информацию можно получить, войдя в режим меню и посмотрев на двух-цифровое значение, отображающее каждую из настроек.

ПОДСВЕТКА: Нажатие клавиши LIGHT включает подсветку экрана для работы в затемненных условиях.

ФУНКЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕЛИ: Эта функция активирована (А1 на экране) или деактивирована (А на экране) когда вы нажимаете и удерживаете  клавишу ALL METAL/ DISC. Когда функция активирована, числовая идентификация будет базироваться на среднем арифметическом значении, аккумулирующемся от одной петли траектории к другой. Неактивированное состояние означает, что числовой показатель идентификации цели будет отражать непосредственно результат каждого движения.

## ПОИСК

Правильная техника поиска столь же важна, как и наличие хорошего прибора.

- После того как вы правильно установили все настройки, нажмите и отпустите клавишу Р/Р для перехода в режим поиска. Продвигайтесь медленно, пронося кольцо перед собой по траектории тесного полукруга.

- Держите поисковое кольцо параллельно земле и так близко к ней, как представляется необходимым. Это очень важно для достижения максимальной глубины поиска. Если вы ищете на лугу, то можете опустить кольцо прямо на траву и слегка «скрести» ее.

- Петли траектории движения кольца должны хотя бы на 50% перекрывать друг друга. Помните, что объем сканируемого грунта под кольцом имеет вид конуса и потому, если вы не будете перекрывать каждую поисковую петлю последующей, то рискуете пропустить глубоко залегающие цели.

- Ищите методично. Следите за тем, куда вы двигаетесь и где вы уже искали, чтобы снова не проходить по своим же следам или не пропустить неисследованную область.

- Проносите кольцо перед собой с удобной для вас скоростью.

- Не спешите. Если вы двигаетесь слишком быстро, то петли траектории кольца не перекрывают друг друга должным образом и вы пропускаете много грунта. Если вы слишком быстро двигаете кольцом, то теряете в чувствительности прибора на мелкие и глубокие объекты.

- Рисунок внизу изображает поисковое кольцо Coin Strike и объем сканируемого им грунта, а также то, как на этот объем влияет скорость движения кольца, степень минерализации грунта и поисковый режим.

Эффекты скорости движения кольца,

минерализации грунта и поискового

режима.

- Минимальная глубина

А. Слишком низкая или слишком высокая скорость движения кольца

Б. Сильно минерализованный грунт

- Хорошая глубина

А. Средняя скорость движения

Б. Средняя степень минерализации грунта

- Максимальная глубина

А. Средняя скорость движения

Б. Не минерализованный грунт

- Пропущенная цель

В отличие от многих других детекторов, у Coin  Strike дискриминационные настройки не влияют на глубину поиска. Глубина определяется помимо уже указанного размером, формой и проводимостью объекта, а также безусловно уровнем настройки чувствительности прибора.

## СМЕНА БАТАРЕЙ

Две 9-ти вольтных батареи расположены в разных отделениях внизу блока управления. Когда вы включите детектор в первый раз, то увидите на экране уровень заряда батарей. Он будет мигать в течение 3 секунд.  Значение 9V говорит о максимальном заряде. Значение 6V говорит о том, что осталось от 11/2 до 1 часа жизни батарей.

СМЕНА:

- Снимите блок управления с рукояти скользящим движением к себе.

- Снимите дверцы батарей, подняв их за выступы внизу блока.

- Выньте батареи, потянув за нейлоновые петли.

- Вставьте новые алкалиновые батареи и поставьте на место дверцы. Убедитесь в соблюдении полярности батарей, значки которой указаны внутри отделений.

Если одна или обе батареи установлены неправильно, то детектор просто не включится. Поврежден детектор при этом не будет.

ОТКАПЫВАНИЕ НАХОДОК

- Вашей задачей является откопать цель быстро и аккуратно, не оставив никаких следов вашей экскавации.

- Орудие откапывания должно быть подобрано в соответствии с грунтом на территории поиска. Большинство самородков находят в твердой, сухой, каменистой земле, поэтому, как правило, выбором номер один становится киркомотыга. Всегда носите с собой маленький магнит, чтобы проверять, не является ли цель гвоздем или другим железным предметом. Другим удобным орудием является крупная отвертка. При работе на мокрой земле удобна садовая лопатка.

- После обнаружения цели проверьте место находки ещё раз, чтобы удостовериться, что вы не пропустили еще одну.

- Закопайте ямку и приведите место в то состояние, в котором оно было до вас.

УХОД ЗА ДЕТЕКТОРОМ

Ваш детектор Coin Strike не требует особого ухода. Он непроницаем для пыли и брызг и выполнен из высококачественных материалов. Для того, чтобы поддерживать детектор в отличном рабочем состоянии, вам следует придерживаться следующих правил:

- Если вы не собираетесь пользоваться детектором какое-то время, удалите батареи из прибора. Утечка электролита из батарей может привести к серьезным повреждениям прибора.

- Предохраняйте прибор от воздействия экстремальных температур. Не оставляйте его в закрытом автомобиле на открытом солнце или, еще хуже, в багажнике автомобиля.

- Если вы ведете кольцом по земле, оно царапается и изнашивается. Замена кольца обойдется вам дорого. Советуем пользоваться специальными защитными крышками на кольца.

- Содержите ваш детектор чистым и сухим. Если вы работали в соленой воде или в пыли, протрите прибор влажной мягкой салфеткой, затем высушите его феном (без нагрева или с минимальным подогревом) или сухой салфеткой. Снимите и очистите нижнюю штангу. Следите за тем, чтобы грязь или песок не попадали в гайки.

### КОДЕКС ЧЕСТИ КЛАДОИСКАТЕЛЯ

Законы, разрешающие использование детекторов, становятся всё более общими. Во многих странах использование детекторов запрещено или строго ограничено. Не допустите этого в своей стране.

- Всегда оставляйте место, где Вы искали чистым. Весь мусор забирайте с собой.

- Всегда получайте разрешение для поиска на частных территориях.

- Всегда закапывайте ямы, появившиеся после Ваших раскопок. Оставляйте место таким, каким Вы нашли его до этого.

- Всегда соблюдайте все законы, касающиеся поисков кладов.

- Если возможно, возвращайте ваши находки первоначальному владельцу.

Всегда старайтесь создать у окружающих благоприятное представление о кладоискательстве, как о достойном хобби.

Спецификации

- Длина .................... Максимальная...... ................................... 130 см

Минимальная ................................. ........ 103 см

- Вес1 ............................................................................................. 1.6 кг

- Частота ................………………………………………………запатентована

Звуковой отклик на цель:

Низкий тон=железо

Низкий/Сред. тон= фольга, никель, язычки молний

Ср./высокий тон= квадратные застежки, цинк

Высокий тон= медь, плакированный металл, серебряные монеты.

- Режимы поиска

Режим все металлы (режим движения)................................ однотональный отклик на цель с цифровой идентификацией высокого разрешения

Дискр-ция (режим движения)……………………………….4-х тональный отклик на цель с

цифровой идентификацией высокого разрешения.

Pinpoint (без движения) ..................................………………Визуальное отражение точных числовых

показателей.

- Поисковое кольцо ............. Тип ............................................... Концентрическое/ Копланарное

Диаметр ....................................... 8’’ (20 см)

Защита ......................................... 100% E.S.I.

Водонепроницаемость ................ Да

Взаимозаменяемость .................. Да

- Автоматическое отслеживание изменений грунта ............ Есть

- Автоматическая настройка баланса на землю…………….Есть, система FisherTRACK©

- Режим соленой почвы ( мокрого песка)…………………….Есть

- Подсветка ………………………………................................... Есть

- Встроенный спикер…………………………...........................  Есть

- Разъем под стерео/ моно наушники ....................................... Есть

- Экран ……………………………………………………………большой, жидкокристаллический

- Функция памяти ……………………………………………….Есть

- Батареи ...................................................................................…..(2) 9 Вольт

- Предупреждение об истечении жизни батарей …………….автоматическое (видео и аудио)

- Срок службы батарей 1 ....... Алкалиновые .............................. 20-25 часов

- Гарантия .................................................................................... 1 год

# Footnotes

Приблизительно

Electro-Static-Insulated - Электро- Статическая Изоляция,  уменьшает количество фальшивых сигналов.