ПРОЧИТАЙТЕ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

LETHRUS

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

Модель А1

Модель А250

Вы держите в руках интеллектуальный русифицированный металлоискатель со множеством функций.

Это одно из воплощений современной микропроцессорной техники.

Жидкокристаллический экран поможет Вам настроить прибор и отобразит на экране результаты поиска.

Чтобы Вы быстро научились управлять металлоискателем, мы рекомендуем вам прочитать эту инструкцию внимательно и тренироваться дома. Когда вы ознакомитесь с прибором, вы можете искать клады везде.

# СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Элиминация. Исключение определенного типа металла. Это значит, что если этот металл появится рядом с поисковой катушкой, то прибор не будет посылать вам сигнал о его наличии.

Дискриминация - способность металлоискателя распознавать разные виды металлов. Он может элиминировать (исключать) определённые виды металлов. Вы можете настраивать дискриминацию как хотите. Дискриминация - очень важная функция металлоискателя.

Железо-железо очень распространённый металл. Обычно он не является целью поиска. Помойные железные изделия это - ржавые гвозди, консервные банки, некоторые бутылки и т. д.

Но некоторые железные изделия могут быть очень ценны (оружие, доспехи и т. д. )

Пинпойнт - процесс точного местонахождения находки.

Цветные металлы – большая группа металлов, наиболее ценных для поиска.

Динамический режим - это один из режимов работы в технологии поиска. Он означает, что вы должны двигать поисковою катушку, чтобы найти объект. Обычно динамический режим позволяет уменьшить эффект минерализации почвы и способствует лучшей дискриминации.

Не динамический (статический) режим это другой режим работы в технологии поиска металла. Во время поиска вы не должны постоянно двигать поисковою катушку. Вы достигнете результата по мере того как поисковая катушка будет медленно приближаться к металлу на расстоянии. В статическом режиме прибор не определяет тип металла.

Баланс почвы. Поскольку металлы зарыты в земле, минерализация почвы воздействует на поиск. Баланс почвы исключает или ослабляет защитный эффект минералезированной почвы. Баланс почвы включает в себе внутренний баланс почвы и настраиваемый баланс почвы.

Глубина монет. Когда говорят о глубине монеты, то имеют в виду 5 рублевую монету в нейтральной почве или примерно на таком же расстоянии в воздухе. Это не точная глубина.

# СБОРКА

1. Ослабьте конец зажима штанги по часовой стрелке. Затем вставьте алюминиевую трубку, которая присоединяется к катушке. Настройте длину так, чтобы вам было удобно стоять и выпрямлять руку, когда катушка поднята 3 - 8 см. и закройте зажим против часовой стрелки (рис. 1 и 2)

Рис 1

Рис 2

3. Соедините трубку двумя гайками внизу с двумя отверстиями на нижней стороне блока и завинтите гайками (рис. 3).

Рис 3

Заверните кабель катушки вокруг штанги эластично, но так, чтобы он не болтался, затем вставьте кабель в приборный блок (рис. 4)

Рис 4

4. У подлокотника есть 2 положения. Исходное положение рассчитано для обычных рук. Если у вас короткие руки или если Вы ребёнок или женщина, то Вы можете отрегулировать положение подлокотника. Отвинтите левый и правый винт под подлокотником, чтобы ослабить, левый и правый край подлокотника, затем передвиньте подлокотник как вам удобно и, заверните два винта (рис. 5)

Рис 5

# БАТАРЕЙКИ

Используйте шесть алкалиновых батареек AA.

1. Нажмите кнопку на крышке гнезда в направление стрелки. Снимите крышку (рис. 6).

Рис 6

2. Вставьте 6 батареек АА в гнездо как показывают знаки «+» и «-» внутри гнезда (рис. 7).

Рис 7

3. Закройте отделение с батарейками. Шесть алкалиновых батареек хватает на 40 часов непрерывной работы. Если вы не используете прибор в течение недели или более, выньте батарейки из гнезда.

# РАБОТА ПРИБОРА

- Экран LCD (рис. 8)

Рис 8

Наверху LCD экрана находится идентификатор цели. Внизу находится указатель глубины цели. В центре слева индикатор заряда батареи.

Когда вы ищите, идентификация цели разделяет металл на три группы:

Ag, Cu (Серебро, медь) - металлы высокой проводимости - серебро, медь. Такой сигнал может появиться на большой предмет из цветного металла, крупную монету (5 коп 17-18 веков или серебрянный рубль).

Al, Au, Zn (Аллюминий, золото, цинк) - металлы средней проводимости. Сюда относятся большинство находок из цветного металла, как полезных (подавляющее большинство монет) так и металломусор (водочные пробки, открывашки от пивных банок, фольга).

Fe (Железо) - металлы низкой проводимости – железо и металлы, в которые входит железо. Преимущественно это нежелательные находки.

- Когда кнопка идентификации цели заранее настроена на режим дискриминации, это показывает на дисплее режим дискриминации

- Когда вы включаете прибор, сенсор глубины включается в исходном положении. Три сегмента дисплея металлоискателя зажигаются. Это значит, что чувствительность металлоискателя находится на третьем уровне. Нажмите кнопку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» «+». Прозвучат 4 звука, и все 4 части прибора зажгутся. Это - самый лучший уровень. Теперь нажмите кнопку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» «-» и звуки понизятся на 1 сигнал. Светящиеся части тоже уменьшатся на 1 сегмент. Это значит, что чувствительность прибора стала на 1 уровень ниже.

- Когда вы ищите, сенсор глубины показывает глубину цели. . Когда горит или мигает первый сегмент, это означает что цель близко к поверхности земли. Четвертый сегмент - последний. Когда он горит, это значит что цель размером с монету находится на глубине 18-20 см. под землей. Но это - только примерная глубина цели, зависящая от размера объекта.

- Когда вы нашли цель, идентификация цели и сенсор глубины будут мигать примерно 5 секунд и вернутся в исходное положение пока вы снова не найдёте цель.

- Сигнал разряда батареи. Когда сигнал на левой стороне LCD зажигается, это значит что пора менять батарейки.

- Три вида звуковой индикации.

Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» «ВКЛ». Прибор проиграет три звука: низкий, средний и высокий. На сенсоре глубины зажгутся 3 сегмента. Это значит, что чувствительность на третьем уровне. Идентификация цели не зажигается. Это значит, что дискриминация цели в режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ. Когда вы проводите тест несколькими видами металлов прибор издаст разные звуки. На LCD экране это будет отображаться следующим образом:

| Категория цели | Индикация звука | Идентификация цели |
| --- | --- | --- |
| Железный гвоздь | Низкий звук | Зажигается Fe и мигает 5 секунд |
| Язычок от пивной банки | Средний звук | Зажигается Al, Au, Zn и мигает 5 секунд |
| Монета 5 рублей (Россия) | Высокий звук | Зажигается Ag, Cu и мигает 5 секунд |

3. Четыре вида программ дискриминации

Прибор при включении автоматически находится в режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ и может видеть все металлы. Если вы не хотите, чтоб прибор видел все металлы, нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» несколько раз и выберите одну из четырёх программ дискриминации.

| Четыре вида программ дискриминации | Индикация звука | Индикация опознавания цели | Элиминированные металлы |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходное положение | Высокий звук | Не зажигается ни один сегмент | Не может элиминировать металлы |
| Нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» один раз | Низкий звук | Зажигается Fe | Железо элиминировано |
| Опять нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» | Средний звук | Зажигается Al, Au, Zn | Металлы средней проводимости элиминированы |
| Опять нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» | Низкий и средний звук по очереди | Fe и Al, Au, Zn зажигаются | Металлы средней проводимости и железо одновременно элиминированы |
| Опять нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» | Высокий звук | Не зажигается ни один сегмент | Не может элиминировать металлы и находится в режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ |

# БЫСТРЫЙ СТАРТ

Чтобы Вы быстро научились управлять металлоискателем, мы рекомендуем вам прочитать эту главу внимательно и тренироваться дома. Когда вы ознакомитесь с прибором, вы можете искать клады везде.

1. Приготовьте следующие вещи:

- Железный гвоздь

- Никелевою монету

- Медную монету

2. Правильно положите металлоискатель

Чтобы другие металлы не влияли на металлоискатель, вы должны положить его на пластиковый или деревянный стол. Катушка должна быть примерно 3 см от края стола. Положите катушку так, как показано на рис. 9.

Рис 9

Снимите часы, кольцо и другие металлические вещи на вашей руке. Посмотрите, чтобы прибор не касался стен, пола и металлических вещей.

Посмотрите, чтобы рядом с прибором не было телевизора, света, компьютеров и мобильных телефонов. Это может сбить магнитные волны прибора.

- Включение

Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» «ВКЛ». Прозвучат низкий, средний и высокий звук. Узор на жидкокристаллическом экране сканирует 1 раз и показывает режим дискриминации и чувствительность.

Идентификация цели не зажигается. Это значит что прибор в режиме все металлы. Сенсор глубины зажигается на 3 сегмента. Это значит что чувствительность на третьем уровне.

Возьмите на заметку: если вы не меняете режим дискриминации и чувствительность, то прибор покажет все металлы и идентификация цели покажет что это за металл и сенсор глубины покажет, где он. После того как прибор помигает 5 секунд он вернётся в исходное положение.

4. Режим все металлы

Когда прибор включают, он находится в режиме все металлы. Проводите металлом на 5 см. выше центра катушки.

| Что делать | Звук индикации | LCD идентификация цели | LCD сенсор глубины | Заметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Если высота металла от катушки меняется соответственно меняется кол-во зажженных частей на LCD сенсоре глубины. |
| Включить | Прозвучат низкий, средний и высокий звук. | Ничего не показано | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой гвоздь | Низкий звук | Зажигается и мигает Fe | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой никелевую монету | Средний звук | Зажигается и мигает Al, Au, Zn | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой медную монету | Высокий звук | Зажигается и мигает Ag, Cu | Зажигается и мигает указатель глубины |  |

5. Элиминируется Fe.

| Что делать | Звук индикации | LCD идентификация цели | LCD сенсор глубины | Заметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нажать кнопку «ПРОГРАММЫ» | Три низких звука | Зажигается Fe | Зажигается и мигает указатель глубины | Нажмите кнопку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ», звуковых сигналов будет столько же, сколько на каком уровне он стоит, т. е. если чувствительность на 4 уровне, то прибор издаст 4 звука |
| Проведите над катушкой гвоздь | Молчит | Зажигается и мигает Fe | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой никелевую монету | Средний звук | Зажигается и мигает Al, Au, Zn | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой медную монету | Высокий звук | Зажигается и мигает Ag, Cu | Зажигается и мигает указатель глубины |  |

6. Элиминируется Al, Au, Zn

| Что делать | Звук индикации | LCD идентификация цели | LCD сенсор глубины | Заметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нажать кнопку «ПРОГРАММЫ» | Три средних звука | Зажигается Al, Au, Zn | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой гвоздь | Низкий звук | Зажигается и мигает Fe | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой никелевую монету | Молчит | Зажигается и мигает Al, Au, Zn | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой медную монету | Высокий звук | Зажигается и мигает Ag, Cu | Зажигается и мигает указатель глубины |  |

7. Одновременно элиминируются Al, Au, Zn и Fe

| Что делать | Звук индикации | LCD идентификация цели | LCD сенсор глубины | Заметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нажать кнопку «ПРОГРАММЫ» | Переменно 3 раза звучат средний и высокий звук | Al, Au, Zn и Fe одновременно зажигаются | Зажигается и мигает указатель глубины | Нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» ещё раз и прибор вернётся в режим все металлы |
| Провести над катушкой гвоздь и никелевую монету по очереди | молчит | Fe и Al, Au, Zn | Зажигается и мигает указатель глубины |  |
| Проведите над катушкой медную монету | Высокий звук | Зажигается и мигает Ag, Cu | Зажигается и мигает указатель глубины |  |

# РАБОТА С ПРИБОРОМ В ПОЛЕ

Если вы уже ознакомились с металлоискателем, вы можете попробывать его в полевых условиях.

- Включение

Нажмите кнопку включить. Один за другим зажгутся части LCD экрана, прозвучат низкий, средний и высокий звук. Металлоискатель готов к использованию.

Идентификация цели не зажигается. Прибор работает в режиме все металлы.

Сенсор глубины зажигается на 3 сегмента. Это значит что чувствительность на третьем уровне.

- Выберите чувствительность

Нажимая кнопку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» «+». или «-» вы регулируете чувствительность. В принципе, мы поставили её на самый высокий уровень. Если вокруг слишком много магнитных волн или земля очень насыщенна минералами, то прибор издаст неровный звук. Если это случится, то вам следует понизить чувствительность.

Возьмите на заметку: если вы ищите с вашим другом, у которого такой же металлоискатель то вам следует держаться на расстоянии не менее 5 м от друг друга.

- Выберете режимы дискриминации

Нажмите кнопку « ПРОГРАММЫ» несколько раз и выберите один из четырёх режимов работы. Если вас не интересуют железные цели, вы можете элиминировать железо. Если вас раздражает средний класс, элиминируете средний класс.

В принципе, вы можете выбрать режим все металлы и видеть все металлы. Если вы нашли что-нибудь, выберите режим дискриминации и посмотрите, следует ли копать эту находку.

Когда вы настроили режим дискриминации, если вы не поменяете настройки, он не поменяются, пока вы не выключите прибор. Каждый раз когда металлоискатель увидит цель, идентификация цели покажет категорию цели, а сенсор глубины покажет глубину цели и мигает 5 секунд. Потом вернётся в тот режим, который вы выбрали.

- Динамический режим

Когда вы ищите, медленно проводите катушку параллельно 1-5 см. над землёй. Никогда не обращайтесь с прибором как маятником. (рис. 10, 11).

Рис 10

Рис 11

От неглубоких находок с несомненной идентификацией звук будет повторяться при каждом взмахе катушки. Если звук не повторяется то скорее всего это сомнительный сигнал или мусорные металлы. Когда прозвучит чистый звук, вы можете увидеть примерную глубину и тип цели на LCD экране, вы должны провести катушку над целью еще раз быстро чтобы получить более точный сигнал.

- Точный поиск цели

Когда прозвучит чистый сигнал который покажет интересную находку, вы можете отследить цель с разных углов чтобы точно понять где прозвучал сигнал. . Там где линии пересекаются-и расположен центр объекта поиска. (рис. 12)

Рис 12

- Выключение

Производится кнопкой «ПИТАНИЕ» «ВЫКЛ»

Если вы забыли вовремя выключить прибор, он издаст 3 звука  и динамик сам выключиться.

Возьмите на заметку:

Если там где вы ищите магнитные волны сбивают показания прибора - уменьшите чувствительность Это может происходить в городах, под высоковольтными линиями электропередач, в местах прокладки кабелей и т. п.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Следующие советы помогут вам заботиться о вашем металлоискателе чтобы вы наслаждались им много лет.

Обращайтесь с прибором аккуратно. Если вы его уроните, то можете повредить кабель, приборный блок, или вообще сломать металлоискатель.

Используйте прибор только в нормальных погодных условиях. Экстремальная температура может уменьшить жизнь электронных частей или/и повредить сам металлоискатель

Катушка прибора герметична. Допускается погружение катушки в воду на длину штанги, не глубже.

Погружение приборного блока в воду приведет к его поломке!

Смотрите, чтобы прибор не становился пыльным, так как это может испортить его части.

Регулярно протирайте его влажной салфеткой. Не используйте порошки и другую «химию» чтобы чистить прибор.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОДЕЛИ LETHRUS A250

Рис 13

Для Lethrus-А250 все регуляторы расположены на передней панели и все результаты поиска показываются на дисплее (рис.13)

Указатель программ: определяет 5 режимов, которые вы можете менять режимы кнопкой «+» или «(»

Обозначение идентификатора цели: расположен прямо вверху дисплея. Обозначает обычно обнаруживаемые объекты. Когда вы обнаруживаете металлическую цель, указатель идентификации цели появится н ад соответствующим ниже.

Указатель идентификатора цели (верхняя шкала) имеет форму (.Состоит из 9 графических сегментов. Когда указатель включает, он обозначает возможный тип найденного металла.

4 тональных сигнала соотносятся с указателем идентификации цели. Смотрите таблицу ниже:

| Низкий тон | Низкий и средний тон | Средний тон | Высокий тон |
| --- | --- | --- | --- |
| Гвоздь | 1 копейка | Пивные крышки, цинк | Медные монеты |

В зависимости от состава почвы, при нахождении одного и того же металла в разных почвах, позиция указателя будет меняться.

Указатель дискриминации (нижняя шкала) имеет форму ( ,9 сегментов образуют нижнюю шкалу, обозначая указатель дискриминации тип материала объекта. В режиме ВСЕ МЕТАЛЛЫ все 9 сегментов освещены. При других режимах, когда определенный указатель дискриминации погашен, это значит что этот тип металла не находится в поиске, и это значит что данный металл исключен, в режиме ПИНПОЙНТ указатель дискриминации превращается в указатель силы сигнала, обозначающий силу сигнала получаемого прибором.

Указатель глубины монет: включает 4 сегмента обозначающие примерную глубину пятирублевой монеты в нейтральной почве. Это не точная глубина. Размер и состав цели, а также состав почвы будут влиять на правильность определения.

Указатель чувствительности: он разделяется на 5 сегментов, когда индикатор полностью освещен – чувствительность наивысшая. Вы можете менять чувствительность кнопкой ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ «+»и «(».

Указатель ЦЕНТР: нажмите и удерживайте кнопку ЦЕНТР, указатель загорится, и прибор перейдет в статический режим, это позволит более аккуратно локализовать объект поиска.

Указатель зарядки батареи: 4 сегмента указывают силу зарядки батареи. Когда все сегменты освещены батарея полностью заряжена. Если все индикаторы пропадают и сегменты мерцают, батарея разряжена и её нужно заменить.

РЕГУЛИРОВКА

Все регулировки находятся на панели (рис.13)

(Кнопка вкл.- выкл.: нажать кнопку - включить, нажать ещё раз - выключить.

(Кнопка режима: нажать РЕЖИМ «+» или «(». Вы можете выбрать пять режимов работы (по кругу)

- Режим ВСЕ МЕТАЛЛЫ: прибор реагирует на все виды металлов, кнопка ДИСКРИМ в этом режиме невозможна.

- Режим ДИСКРИМ: кнопкой ДИСКРИМ «+» или «(» можно исключить ненужные металлы с лева на право по порядку. Но четыре металла справа не могут быть исключены.

- Ювелирный режим может автоматически исключать железо и будет реагировать на другие металлы. Кнопка ДИСКРИМ в этом режиме невозможна.

- Обычный режим позволяет пользователю по своему усмотрению выбирать, какие металлы исключить. Нажав кнопку ДИСКРИМ «+» или «(» позвольте указателю на верхней шкале двигаться вниз к сегментам металлов, которые вы хотите исключить. Затем нажмите кнопку ИСКЛЮЧИТЬ. Соответствующий ДИСКРИМ курсор погаснет на верхней шкале и этот вид металла будет исключен. Нажав кнопку ИСКЛЮЧИТЬ снова, курсор ДИСКРИМ загорится опять.

- Режим МОНЕТЫ используется для поиска монет. Может исключить крышки (железо), закрывашки, 3 вида мусорных металлов.

(Кнопка ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ выберите 5 уровней чувствительности кнопкой «+» или «(». Первоначальная загрузка находится в середине (3 уровень). Наивысшая чувствительность-5 уровень, если существует необходимость, вы можете чувствительность должным образом.

(ДИСКРИМ кнопка: в двух режимах ОБЫЧНЫЙ и ДИСКРИМ пользователь может выбрать тип «исключения» металлов соответственно кнопкой ДИСКРИМ «+» или «(»

(ИСКЛ. кнопка: в ОБЫЧНОМ режиме совместно с кнопкой ДИСКРИМ для исключения типов металлов.

(ПИНПОЙНТ кнопка: нажмите и удерживайте кнопку ПИНПОЙНТ, прибор переходит в статический режим, и больше не имеет способности дискриминации. В это время указатель ПИНПОЙНТ горит, верхний указатель идентификации цели бесполезен, и нижний курсор ДИСКРИМИНАЦИИ превращается в курсор силы сигнала. Чем ближе к металлической цели, тем курсор силы освещает больше шкалы и звук увеличивается, вы можете более точно найти цель.

(Кнопка Баланса земли: используется в режиме ПИНПОЙНТА. Обычно надо поставить на ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ. В условиях сильно минерализованных почв, настраивая баланс земли при приближении катушки к земле должно не быть звука.

ПИНПОЙНТ

При поиске в динамичном режиме, вы должны непрерывно двигать катушку, даже если вы нашли место зарытых металлов, нелегко найти точное местоположение. Это делает копание сложным, в это время вы должны вернуться в режим ПИНПОЙНТ

1)нажмите и удерживайте кнопку ПИНПОЙНТ. Верхний указатель на дисплее исчезнет, прибор будет издавать звук отдельной низкой частоты, чувствительность - наивысшая. Если нижний указатель исчезнет не весь, и тон усилится, пожалуйста, повторите действие (освободите и нажмите кнопку ПИНПОЙНТ)

2)Дайте катушке приблизиться к земле, когда вы найдете находку, двигайте катушку медленно по месту; в положении, когда отдельный частотный тон станет громче, показатель силы сигнала на нижнем курсоре начнет появляться. Продолжайте медленно двигать катушку пока звук не усилится и указатель силы сигнала весь не осветится

3)Сохраняйте положение прибора, освободите кнопку ПИНПОЙНТ снова, прибор самоотрегулируется и будет звучать в отдельно низкочастотном тоне, указатель силы сигнала погаснет. Когда медленно будете двигать катушку снова, одночастотный тон усилится и больше осветится указатель силы сигнала. (стр.)

4)Повторите действие и приближайтесь к цели несколько раз, пока не найдете точное местоположение металлической находки. Вы можете сделать заметку на земле над центром катушки, чтобы облегчить раскопку.

5)В процессе Пинпойнта указатель глубины превращается в указатель силы сигнала, что показывает расстояние между центром катушки и находкой. В конце указатель глубины останется на 5см и 10см, что означает, что находка вблизи от центра катушки.

ОТСТРОЙКА ОТ ГРУНТА

Перед использованием режима ПИНПОЙНТ, необходимо отстроить от грунта ваш прибор. Эта регулировка отстройки от грунта предотвращает воздействие солей и минералов в почве.

1)Найдите участок поверхности без металлических предметов. Начните с кнопки отстройки от грунта в позиции ПРЕДУСТАНОВКИ.

2)Поднимите катушку на 1 м над поверхностью земли. Нажмите кнопку ПИНПОЙНТ, приближая катушку примерно на 1 см от поверхности земли.

3)Если одночастотный тон не становится громче, и показатель силы сигнала не увеличивается, это значит, что прибор отстроен от грунта.

4)Когда вы приближаете катушку к поверхности, одночастотный тон становится громче, и показатель силы сигнала увеличивается, это значит, что вы должны отстроится от грунта.

5)Поднимите катушку ещё раз, поверните регулятор отстройки от грунта примерно 15( по часовой стрелке.

6)Нажмите кнопку ПИНПОЙНТ, и приближайте катушку к поверхности земли

7)Если одночастотный тон и показатель силы сигнала всё ещё увеличиваются, вы должны повторить вышеперечисленные действия пока прибор не отстроится от грунта.

Важно двигать регулятор очень постепенно, чтобы найти первое положение, в котором прибор отстроится от грунта. Чтобы убедиться в оптимальном положении, слегка подвиньте регулятор против часовой стрелки от установленной позиции. Если регулятор сверх установлен в позиции по часовой стрелке, прибор может потерять чувствительность. Необходимо напомнить вам, что при сильно намагниченных или засолённых почвах вам не удастся установить наилучшую отстройку от грунта.

ГЛУБИНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ (ТОЛЬКО В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ)

В зависимости от выбранной кнопки РЕЖИМА, режимы действия все являются динамическими. Дисплей покажет грубо типы металлов, из которых может быть находка и грубо глубину залегания. Когда положение и тип находки определены, прибор будет посылать повторяющийся сигнал. Если вы проводите над тем же местом, и в это время определяемые показатели непостоянны, это значит, что находка-обман или «помойный» или очень окисленный металл. Практикуясь, вы будете изучать только повторяющиеся звуки, обозначающие находку, которую надо выкапывать.

Когда прибор обнаружит металлическую находку, указатель идентификации цели на верхней шкале будет обозначать тип металла. Идентификационная шкала оформлена слева направо, основываясь на проводимости металлов. На нейтральных почвах дискриминация более соответствует реальным показателям, чем на минерализованных или засоленных почвах, где дискриминационные показатели могут давать различные степени отклонений.

Небольшое золото, например как тонкое кольцо, кусочки замков будут отмечаться как алюминиевые детали.

Золото покрупнее, например толстое кольцо, золотая цепочка, будут отмечаться как цинк или крышечки от бутылок.

Серебряные предметы отмечаются справа по шкале. Чем больше серебряный предмет, тем правее он будет отмечаться.

Перечисленная выше дискриминация примерная.

Показатель глубины рассчитан для предметов размером с монеты. Для крупных или неправильной формы объектов требуется большее изучение, менее зависимое от глубины. Повторная идентификация на том же уровне глубины обнаружит находку правильно. Если показатель глубины варьирует с каждым взмахом, постарайтесь проводить катушкой с разных сторон, в этом месте могут быть несколько находок.

Надо напомнить вам опять, когда ищете в природе, из-за условий почвы показатели дискриминации и глубины могут давать различные степени отклонений. Состав, размер и степень окисления металлов будут влиять на результат определения. Необходимо учитывать эти факторы перед тем как исключать определенный металл или делать вывод о присутствии ценных металлов. Не исключите ценные металлы.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

| Симптомы | Решение |
| --- | --- |
| Нет энергии, нет звука, на дисплее нет индикации | 1.Проверьте правильность установки батарей 2.Проверьте,не приподнята ли верхняя часть крышки батарей 3.Поменяйте батареи |
| Звучит повторяющийся «DI» «DI» тон | 1.Вставьте кабель в разъем для лучшего контакта 2.Проверьте, что рядом не работают другие металлоискатели |
| Звучит нерегулярный тон, или указатель идентификации цели колеблется | 1.Не используйте прибор в помещении, т.к. вокруг много металлов 2.Проверьте, нет ли вокруг электромагнитных источников (электролинии, кабели, электрические ограждения и т.д.). Удалитесь оттуда из-за влияния или постарайтесь уменьшить чувствительность. |
| Сигнал неустойчивый, и положение указателя идентификации цели меняется | 1.Изучите прибор под разными углами, чтобы понять, откуда может быть получен наиболее стабильный сигнал. 2.Если находка закопана глубоко, вы можете постараться увеличить чувствительность или ускорить движение при просмотре катушкой для получения более стабильного сигнала. 3.Может быть закопано несколько целей, вы должны постараться усилить чувствительность или установить другой порог дискриминации. 4.Может вы нашли сильно окисленную находку (цель), или земля очень намагничена. Вы должны постараться уменьшить чувствительность. |
| Используя ПИНПОЙНТ, когда катушка приближается к земле, прибор издает звук | 1.Поверхность очень намагничена, вы должны изменить баланс земли, или вы должны нажать кнопку ПИНПОЙНТ опять, чтобы уменьшить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 2.Под землей много металлов. |
| Используя ПИНПОЙНТ, когда катушка удаляется от земли, прибор продолжает звучать | Баланс земли переустановлен по часовой стрелке, вы должны отрегулировать его против часовой стрелки. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность металлодетектора при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока обнаруженный производственный дефект бесплатно устраняется изготовителем, при условии отсутствия механических повреждений электронного блока и датчика прибора.

Для осуществления гарантийного ремонта необходимо предъявить настоящую инструкцию по эксплуатации с указанной датой продажи. При отсутствии отметки о продаже, гарантия исчисляется с даты выпуска.

Адрес уполномоченного дилера:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата продажи «____»________________20__г.