6000/DI PRO SL

Руководство по эксплуатации

Внимание:    Для использования 6000/DI PRO SL в нормальных условиях: установите все регуляторы в положение P . Постоянно перемещайте поисковую тарелку. Ценные металлы дают плавный сигнал, показания стрелочного индикатора стабильные.  Не представляющие интереса объекты дают резко меняющийся по тональности сигнал, показания индикатора нестабильные. Нажмите и удерживайте триггер на рукоятке, чтобы локализовать объект и установить глубину его залегания. Чтобы настроить прибор для работы в особых условиях и добиться максимальных результатов, внимательно изучите настоящее руководство.

White's Electronics Inc.

A Message from…

Kenneth R. White, C.E.O.

Поздравляем и благодарим Вас за то, что Вы выбрали 6000/Di Pro SL. Продолжая традиции 6000/D, 6000/Di Pro SL также является образцом качества и надежности.

Настоящая инструкция призвана познакомить Вас с этим великолепным металлоискателем и обучить принципам работы с ним. Конечно, ничто не сможет заменить практику. Внимательно изучив инструкцию, испытайте ваш прибор в полевых условиях. Возможно, вскоре Вы сможете поделиться опытом даже с признанными экспертами!

Новая модель 6000/Di Pro SL собрана вручную и тщательным образом проверена и испытана на нашей фабрике. Если вы будете обращаться с прибором надлежащим образом, он прослужит вам долгие годы.

Наши металлоискатели пользуются популярностью среди множества искателей сокровищ. Но каким бы совершенным ни был прибор, именно оператор принимает решения, от которых зависит успех поиска. Металлоискатель -- всего-навсего орудие, которое во много раз увеличивает Ваши шансы обнаружить сокровища. Уверенное владение прибором и правильный выбор места поиска -- залог вашего успеха.

Мы не сомневаемся, что в скором будущем Вы воспользуетесь 6000/Di Pro SL для поиска сокровищ. Мы гордимся, что наш прибор, продолжая традиции 6000/D, отличают высокое качество и надежность.

СОДЕРЖАНИЕ

| Устройство прибора и сборка Элементы питания Настройка и общие правила пользования Панель управления - Power - Tuner - Volume Mode : GEB/NORM GEB/DISC TR/DISC GEB/SAT AUTO GEB DISC SIG BAL Триггер Измеритель Передовые методы поиска Возможные проблемы Уход за прибором | 5 6 7-14 15 16 16 17 17 17 17 18 19-20 21 22-23 24-26 27-28 29 30 |
| --- | --- |

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И СБОРКА

1. Достаньте все детали из упаковочной коробки. Сверьтесь со схемой и убедитесь, что все детали в наличии.

2. Установите шайбы по обеим сторонам нижнего стержня и вставьте скобу в проушины на тарелке. Закрепите конструкцию с помощью болта и гайки.

3. Вставьте нижний стержень в S-образный стержень так, чтобы фиксаторы пружинной скобы выровнялись и вошли в одной из отверстий на S-образном стержне. Затяните кулачковый зажим. Второе и третье отверстия предназначены для крепления, удобного для людей среднего роста. Если ваш рост выше среднего (немногим более 180 см), укрепите скобу в первое отверстие. Очень высоким людям рекомендуем приобрести специальный стержень.

4. Кабель поискового кольца оберните вокруг нижнего стержня, причем первый виток должен проходить по верху стержня. Не затягивайте кабель вблизи кольца, чтобы не ограничивать ее подвижность. Обмотайте кабель вокруг S-образного стержня. Укрепите фиксаторы: один - около кольца, другой - около изгиба S-образного стержня для фиксации кабеля.

5. Вставьте S-образный стержень в стержень на блоке управления так, чтобы фиксаторы пружинной скобы выровнялись и зафиксировали стержень. Затяните кулачковый зажим. Вставьте штекер кабеля в разъем на блоке управления, поверните запирающее кольцо по часовой стрелке.

6. Возьмите прибор за рукоятку, вставив руку в подлокотник, и проведите тарелкой над полом. Если вам неудобно держать прибор, отрегулируйте  подлокотника, укрепив болт и гайку в одном из дополнительных отверстий. Если необходимо, отрегулируйте также крепление нижнего стержня.

7. Снимите защитную бумагу с пенорезиновой подушки подлокотника, аккуратно вставьте ее в крепление и крепко прижмите.

8. Отрегулируйте ремень таким образом, чтобы рука легко проскальзывала внутрь и не приходилось каждый раз ставить прибор на землю и ослаблять крепление.

9. Установите блок питания (смотри следующий раздел), так чтобы стальные контакты были обращены к кольцу.

Замечание: металлоискатель может плохо работать в помещении из-за большого числа металлов, используемых в современном строительстве. Лучше всего производить настройку и практиковаться в полевых условиях.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Стандартные элементы питания:

Стандартный блок питания, входящий в комплект к Вашему прибору, вмещает четыре батарейки размера С.  Рекомендуем использовать алкалайновые батарейки, так как они являются надежным источником питания и гарантируют длительный срок работы. Также можно использовать аккумуляторы размера С.

Замена элементов питания

1. Снимите крышку отсека, слегка нажав на четыре запирающих паза, по два с каждой стороны.

2. Обратите внимание на расположение каждого элемента. Каждая батарейка своей плоской стороной должна упираться в одну из четырех пружин. Две пружины расположены на крышке и две - внутри отсека. Батарейки вставляются попеременно с соблюдением полярности.

3. Старые батарейки следует извлечь и  заменить их на новые.

Предупреждение: если батарейки вставлены неправильно, может произойти вытекание электролита, последствия которого можно устранять только в сервисном центре.

4. Установите фиксаторы на крышке вровень с пазами на корпусе отсека. Защелкните крышку.

5. Вставьте блок питания в металлоискатель  так, чтобы стальные контакты блока питания  были обращены к пружинным контактам металлоискателя.

Аккумуляторы:

Хотя в комплект металлоискателя 6000/Di Pro SL не входит аккумулятор, высококачественные элементы питания можно использовать в этой модели. Рекомендуем использовать аккумулятор производства White's #512-0020 и зарядное устройство #512-0026. Более подробную информацию получите у вашего дилера.

НАСТРОЙКА И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Предварительная настройка:  Р.

Установите все переключатели в положение  Р.  (Рresеt - предварительная настройка); это обеспечивает оптимальный результат в стандартных условиях. Однако вам может потребоваться дополнительная настройка, если вы ведете поиск в почве, отличающейся особыми свойствами, или просто хотите добиться максимального результата. Установка переключателей в положение Р. обеспечивает удовлетворительную работу в обычных условиях. Практика показывает, что многим новоиспеченным охотникам за сокровищами не терпится испытать прибор, и им часто не хватает терпения дочитать до конца инструкцию. Наличие режима Р. позволяет им удовлетворить вполне понятное любопытство. В процессе отслеживания цели 6000/Di Pro SL настроится относительно условий почвы, повысив таким образом автоматически качество работы. Установлено также, что использование режима Р. облегчает процесс обучения пользованием металлоискателем.

Чтобы включить режим предварительной настройки, установите все переключатели в положение  Р. Держите тарелку вблизи земли и водите ею из стороны в сторону, без остановок. Те, кто пользуется металлоискателем в первый раз, зачастую слишком медленно перемещают тарелку. Оптимальный ритм - две секунды на каждый проход.

|  | Перекрывайте каждое движение, по крайней мере, на половину длины тарелки. Держите тарелку параллельно земле. | ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО |
| --- | --- | --- |

Ценные объекты дают громкий и плавно изменяющий тональность сигнал, объекты, представляющие малую ценность,- дают прерывистый скачкообразный сигнал. Не сверяйтесь с показаниями измерителя, пока не услышите громкий плавный сигнал. Тогда проведите тарелкой над данным местом несколько раз и взгляните на измеритель. Если вы приняли решение выкопать объект, нажмите и удерживайте триггер на рукоятке и обследуйте местность еще раз, чтобы локализовать объект и установить глубину его залегания. Самый громкий звук и максимальное отклонение стрелки измерителя вправо свидетельствуют об обнаружении центра объекта.

| Ценные объекты дают сигнал с плавно изменяющейся тональностью Неценные объекты дают сигнал с резко изменяющейся тональностью | Центр приема максимального сигнала соответствует центру объекта |
| --- | --- |

Настройка:

Грамотно настроив ваш 6000/Di Pro SL, вы повысите свои шансы на успех. Для этого воспользуйтесь переключателем AUTO GEB и регулятором SIG BAL.

Переключатель AUTO GEB настраивает прибор относительно условий почвы. При настройке на игнорирование почвы металлоискатель способен обнаруживать более глубоко залегающие объекты и меньше реагировать на встречающиеся помехи.

Регулятор SIG BAL используется для регулировки максимального уровня сигнала, который способна принимать электронная цепь металлоискателя. Обнаружив максимальный уровень сигнала, можно добиться получения максимального сигнала (максимальной глубины поиска) в любых условиях.

Когда вы переезжаете на новое место или замечаете резкие изменения характера почвы, необходимо проделать следующие действия:

1. Установите все регуляторы, за исключением MODE,  в положение Р. Установите регулятор MODE в положение GEB/NORM.

2. Поднимите тарелку до уровня пояса, держа ее подальше от металлических предметов. Нажмите и удерживайте триггер на рукоятке и поворачивайте регулятор TUNER, пока не услышите слабый тихий шум (пороговый тон). Отпустите триггер.

Настройка и использование  (продолжение)

3. Поверните переключатель AUTO GEB в положение AIR и не меняйте установки, пока не услышите сигналы. После этого сразу опустите тарелку на землю и переведите переключатель AUTO GEB в положение GND AUTO/TRAC. Не двигайте тарелку, пока снова не услышите сигналы.

4. Поднимите поисковую тарелку, прислушиваясь к изменениям в пороговом тоне. Если значительных изменения тона нет, металлоискатель настроен хорошо и готов к работе, переходите к действию 6. Если пороговый тон нестабилен, необходимо провести дополнительную настройку.

5. Если пороговый тон значительно меняется, когда вы поднимаете тарелку, поверните слегка регулятор SIG BAL против часовой стрелки по направлению к  BAD GND и повторите шаги 3 и 4. Продолжайте выполнять эту процедуру, пока изменения в пороговом тоне будут незначительными или не исчезнут совсем.

Предупреждение: если в результате описанных выше действий регулятор SIG BAL оказывается в положении BAD GND или вы не можете добиться стабильности порогового тона, возможно, вы стоите над металлическим объектом. Переместитесь на другое место и повторите процедуру.

Настройка и использование  (продолжение)

6. Если Вы не замечаете значительных изменений в пороговом тоне, когда поднимаете тарелку, при установке SIG BAL в положение Р., поверните регулятор SIG BAL слегка по часовой стрелке, нажмите и отпустите триггер на рукоятке, а затем повторите шаги 3 и 4. Определив крайнее положение регулятора SIG BAL по часовой стрелке, при котором удается добиться стабильности порогового тона, вы настроите свой металлоискатель на максимальную глубину поиска.

Предупреждение: если Вы замечаете значительные изменения в пороговом тоне и не пытаетесь настроить ваш металлоискатель, результатом будет незначительная глубина поиска. Регулировка SIG BAL вращением по направлению к BAD GND может потребоваться также в районах с сильными электрическими помехами. Нажимайте и отпускайте триггер на рукоятке и повторяйте шаги 3 и 4 каждый раз, когда вы изменяете установки регулятора SIG BAL.

7. Металлоискатель готов к работе. Однако Вы можете изменить режимы для достижения оптимального результата. Каждый раз, когда вы меняете установки регулятора MODE, нажимайте триггер на рукоятке, держа тарелку на уровне пояса. Это необходимо для того, чтобы все составляющие электронной схемы работали слаженно.

А. GEB/NORM (All Metall Ground Exclusion Balance Normal) используется для настройки, а также в районах с невысокой степенью минерализации почвы и небольшими включениями металлического мусора и для поиска кладов. Так как в этом режиме металлоискатель реагирует на все типы металлов и не дает такого плавного сигнала, как в режиме GEB/SAT, он не рекомендуется для районов с высокой минерализацией почвы и большим количеством металлического мусора. Однако если требуется обнаружение всех типов металла в стационарном режиме (при неподвижной тарелке), можно использовать режим GEB/NORM. Благодаря возможности работы в стационарном режиме его можно использоваться при работе как во внутренних, так и во внешних источниках. Необходимо нажимать триггер на рукоятке каждые несколько минут, чтобы отрегулировать пороговый тон, что позволяет прибору в режиме GEB/NORM функционировать нормально.

В. GEB/SAT (All Metall Ground Exclusion Balance Self Adjusting Threshold). Если вы хотите, чтобы прибор реагировал на все типы металлов (рекомендуется для поиска естественных золотых самородков и кладов), необходимо установить режим GEB/SAT. Это позволяет обнаруживать все металлы при автоматической регулировке порогового тона. Необходимо медленно перемещать тарелку, чтобы прибор в режиме GEB/SАT реагировал на объект. Локализуя объект, медленно проведите тарелкой крест-накрест. Можно переключиться в режим GEB/NORM в момент локализации. Режим GEB/SАT подходит также для обнаружения стальных труб и железных стоек. Такие объекты, как правило, игнорируются в режимах игнорирования (DISC).

Настройка и использование  (продолжение)

C. GEB/DISC (Ground Exclusion Balance Discrimination). Если вы хотите, чтобы металлоискатель игнорировал не представляющие ценности металлы, например железные гвозди, консервные банки и т.д., необходимо выбрать один из режимов игнорирования (DISC). Режим GEB/DISC - самый популярный и часто используемый. Это режим движения, то есть прибор в этом режиме функционирует при двигающейся тарелке. Попрактикуйтесь, положив на землю монету или металлическую пробку от бутылки. Обратите внимание, что, когда вы слишком медленно водите тарелкой или останавливаете ее, сигнала не поступает. Также заметьте, что монета дает более плавный сигнал, чем пробка, поэтому скачкообразный сигнал, как правило, указывает на обнаружение металлического мусора. Так как 6000/Di Pro SL сконструирован для глубокого поиска, крупные объекты на поверхности земли могут игнорироваться. Это эффект называется перегрузкой. Для получения оптимального результата поднимите поисковую тарелку на расстояние 10-15 сантиметров от земли и проведите ею над объектом. Впрочем, перегрузка - крайней редкое явление, если объекты все же находятся в земле, пусть и на небольшой глубине. Если вы захотите провести тест и зароете какой-нибудь металлический объект в землю, вы вряд ли получите хороший результат. Для этого объекты должны пролежать в земле несколько лет. В результате смещения почв минералы начинают отличаться от окружающей почвы (рубцевание материнской породы). Такие объекты часто дают такой же сигнал, что и минерализованные породы, и поэтому игнорируются. Однако известно также, что коррозионный фактор (эффект ореола) играет значительную роль в увеличении глубины поиска и способствует большей точности игнорирования.

D. TR/DISC (Transmit Receive Discrimination). Когда поиск ведется в почве с низкой минерализацией, например на песчаном берегу или в любой другой области, требующей установки регулятора SIG BAL в крайнее правое положение, вы можете воспользоваться преимуществами, которые предоставляет режим TR/DISC. На низкоминерализованных почвах этот режим обеспечивает максимальную глубину поиска и преимущественное игнорирование металлического мусора, даже в стационарном режиме. Если в почве присутствуют минералы, режим GEB/DISC обеспечивает большую глубину поиска, чем режим TR/DISC. Установив режим TR/DISC, опустите тарелку на высоту 2-3 сантиметра над землей, нажмите и отпустите триггер на рукоятке, опустите тарелку ниже и начинайте поиск. Крайне важно держать тарелку как можно ближе к земле для нормального функционирования режима TR/DISC.

Предупреждение: использование режима TR/DISC в высокоминерализованной почве (что предполагает установку регулятора SIG BAL в положение BAD GND) приведет к плохим результатам. Существует метод настройки прибора для работы в режиме TR/DISC в условиях высокоминерализованной почвы. Этот метод будет описан в разделе "Передовые методы поиска".

Настройка и использование  (продолжение)

(Подпись к схеме  (слева направо): игнорируется почва, не подпадающая под действие режимов GEB; игнорируется железо и мелкая фольга; игнорируется крупная фольга и алюминиевые ключи от пивных банок, могут игнорироваться никель и некоторые ювелирные изделия; максимальное игнорирование мусора).

8. Если выбран режим GEB/DISC или TR/DISC, активизируется регулятор DISC.

А. Рекомендуется положение Р. В этом положении большая часть обычного металлического мусора, например гвозди, бутылочные пробки, фольга, игнорируется, и принимаются сигналы только от ценных объектов. Недостатком является то, что алюминиевые ключи от пивных банок и пробки от бутылок дают сильный сигнал. Измеритель часто идентифицирует такие объекты без выкапывания. Однако некоторые все же принимаются за ценный объект.

В. Поворачивая регулятор DISC против часовой стрелки, вы добьетесь меньшей степени игнорирования металлического мусора.

Предупреждение: если вы ведете поиск на берегу соленого водоема, не устанавливайте регулятор DISC ниже отметки SALT. Влажная соль является хорошим проводником и не может игнорироваться обычной функцией игнорирования почвы. Игнорирование соли возможно, если регулятор DISC установлен правее отметки SALT.

С. Поворачивая регулятор DISC по часовой стрелке, вы добьетесь больше степени игнорирования металлического мусора.

Предупреждение: если регулятор DISC установлен правее отметки Р., могут игнорироваться многие никелевые или золотые объекты.

Примечание: вы можете спросить: «Как добиться оптимальной установки режима игнорирования?" Используйте установку Р. и следите за показаниями измерителя. Вскоре вы научитесь извлекать информацию, которая поможет идентифицировать сомнительные объекты. Только когда число принимаемых от металлического мусора сигналов слишком велико, рекомендуется устанавливать переключатель правее отметки Р. Наиболее сомнительные объекты можно идентифицировать с помощью показателей измерителя. Не следует недооценивать глубину объекта. Более вероятно, что ценными окажутся глубоко залегающие объекты. Часто рекомендуется самое крайнее правое положение переключателя DISC, при котором прибор продолжает реагировать на американские монеты в 5 центов (американский никель?). Таким образом достигается оптимальный результат, когда игнорируется большинство металлического мусора и минимум ценных объектов.

Настройка и использование  (продолжение)

9. Большую роль для нормального функционирования металлоискателя играет характер движения тарелки. Держите тарелку как можно ближе к земле, водите ею из стороны в сторону, перекрывая каждое предыдущее движение. Один проход слева-направо или справа-налево должен занимать 1,5-2 секунды. Максимальная глубина поиска будет приходиться на центр поисковой тарелки, поэтому, если вы не перекрываете движения по крайней мере на 50%, вы можете пропустить некоторые глубоко залегающие объекты. Следите, чтобы траектория движения тарелки в углах не напоминала изогнутую линию.

10. Когда Вы услышите громкий сигнал (указывающий на наличие ценного объекта), проведите тарелкой над этим местом несколько раз. Обратите внимание на показания измерителя. Нажмите и отпустите триггер и проведите тарелкой крест-накрест. Заметьте место, где будет слышен самый громкий сигнал, а стрелка измерителя отклонится максимально вправо. Таким образом вы локализуете объект и устанавливаете глубину его залегания. Шкала глубины расположена в самом нижней части измерителя. Глубина указана в дюймах, она фиксируется при нажатии на триггер. Чем глубже залегает объект и чем сомнительнее сигнал, тем больше вероятности, что он окажется ценным, поэтому такие объекты лучше всего выкопать. Уровень сигнала и показания измерителя приобретают большее значение для неглубоко залегающих объектов. Однако ценные объекты, залегающие неглубоко, могут привести к перегрузке, что выразится в подаче прерывистого слабого сигнала. В таких случаях необходимо поднять тарелку на высоту 10-15 сантиметров над землей. Кроме того, когда вы локализовали сомнительный объект, отпустите триггер и проведите тарелкой прямо над его центром, обращая внимание на показатели измерителя. Наиболее точные показания достигаются, когда тарелка проходит точно над центром объекта.

Настройка и использование  (продолжение)

11. Локализация и выкапывание объекта требует времени и опыта. Вы можете воспользоваться разнообразными инструментами. Если у вас еще нет инструмента для раскопок, свяжитесь с вашим дилером. Вам предстоит выбрать орудие труда, которое будет соответствовать району и характеру поиска и будет удовлетворять вас лично. Будьте внимательны и аккуратны. Всегда закапывайте за собой ямы. Хорошо подумайте, где и когда вести раскопки. Например, полдень - не самое подходящее время для раскопок на людном пляже. Лучше заняться этим рано утром или поздно вечером. Если хозяин участка, разрешивший вам вести поиск в его частных владениях, беспокоится за сохранность ландшафта, отнеситесь к его тревогам с уважением и хорошо подумайте, прежде чем лишний раз рыть ямы, которые могут повредить растениям. Лучше запастись небольшими тканевыми мешками, в которые можно собирать выкопанную землю, с тем чтобы не оставлять после себя мусора.

Center of Maximum Signal

equals

Center of Target

Target

12. Правильный выбор места поиска и получение разрешения - залог успеха. Но вам придется потрудиться. Это означает, что, прежде чем копаться в земле, вам придется покопаться в старых газетах в библиотеке, документах в различных учреждениях или побеседовать с почтенными гражданами. То, что вы узнаете, может удивить и заинтересовать вас, и раскопки станут для вас увлекательным развлечением. Не унывайте, если узнаете, что кто-то уже вел поиск в этом районе. Никто не способен выкопать все сокровища даже в золотоносных районах. Вам придется, правда, потратить немного больше времени и чаще выкапывать сомнительные объекты. Все же у вас неплохие шансы, так как часто земля время от времени обогащается, либо с помощью людей (пляжи, на которых часто находят драгоценности), либо естественным путем из-за смещения почвенных пластов, эрозии и т.д., что делает досягаемыми прежде не доступные металлоискателю объекты. Таким образом, каждый новый сезон может стать "плодородным".

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Power: регулятор Power включает/выключает прибор (on/of), выбирает режим обнаружения минералов (Hot Rock Accept) или игнорирования минералов (Hot rock Reject), а также проверяет заряд батареек.

А. POWER OFF - регулятор устанавливается в это положение, когда металлоискатель не используется. (На период хранения извлеките элементы питания.)

В. Режим обнаружения/игнорирования минералов работает только в режиме GEB/DISC.

1. ACCEPT обеспечивает получение максимума ответных сигналов. В этом режиме, однако, при работе в некоторых областях прибор может принимать много ложных сигналов. Эти ложные сигналы поступают от минералов и распознаются по показаниям измерителя, стрелка которого отклоняется строго влево и/или вправо, и сигналу, часто исчезающему при попытке локализации. Обычно режим ACCEPT приводит к получению множества сигналов, нуждающихся в интерпретации оператором.

2. REJECT Р. устраняет большинство ложных сигналов, связанных с минералами. Игнорирование выражается в заметном ослаблении тона. Стрелка измерителя может по-прежнему отклоняться влево и/или вправо над такими объектами. В режиме REJECT прибор игнорирует сигналы, поступающие от высокоминерализованных пород, более эффективно, чем с помощью установки переключателя AUTO GEB. Недостаток здесь в том, что ценные объекты, залегающие на большой глубине, могут быть идентифицированы как минералы и проигнорированы. Рекомендуем пользоваться этим режимом, пока вы не приобретете опыт. Когда вы почувствуете себя более уверенно, пользуйтесь режимом ACCEPT. Если вы находитесь в районе с большим включением минералов, снова переключитесь в режим REJECT. Если же минералы не представляют для вас проблемы и если вы можете без труда идентифицировать их с помощью локализации и показаний измерителя, продолжайте пользоваться режимом ACCEPT.

С. BAT. CHK (Battery Check). Этот режим используется для проверки заряда батареек. Если регулятор включен в этот режим, на измерителе отражается состояние батареек. Если стрелка в пределах области BATTERY, батарейки работают нормально. Если стрелка в любой другой области, необходимо произвести замену батареек. Обычно срок службы батареек составляет 8-15 часов. (Это зависит от типа элементов питания, температуры окружающей среды, выбранного режима и громкости сигнала.).  Использование наушников продлевает срок службы батареек.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

2. TUNER: регулятор Tuner выбирает устойчивый фон, или пороговый тон, который вы будете слышать во время работы с металлоискателем. Необходимо устанавливать этот регулятор в положение Р. для достижения слабого порогового тона.

А. Чтобы отрегулировать Tuner, установите регулятор MODE в режим GEB/NORM, держа тарелку на уровне пояса вдалеке от металлических предметов, нажмите и удерживайте триггер на рукоятке и поворачивайте регулятор Tuner, пока не услышите очень слабый звук (пороговый тон). Отпустите триггер. Регулятор Tuner должен остановиться недалеко от отметки Р.

В. Молчаливый поиск. Регулятор Tuner можно повернуть немного по направлению к положению MIN, тогда Вы не будете ничего слышать, пока не обнаружится объект, но появляется небольшой риск, что вы пропустите глубоко залегающие объекты.

3. VOLUME: регулятор Volume регулирует уровень громкости сигнала над объектом.

А. MIN. В этом положении сигнала при обнаружении объекта не поступает. Прибор указывает на обнаружение объекта только стрелкой измерителя. Сначала отрегулируйте Tuner, AUTO GEB и SIG BAL при уровне громкости MAX, потом установите регулятор в положение MIN.

В. Среднее положение обеспечивает появление слабого аудио сигнала при обнаружении металлического объекта, если уровень громкости выше уровня порогового тона.

С. MAX Р. Обеспечивает появление сильного аудио сигнала при обнаружении металлов. Во всех режимах, за исключением GEB/DISC, величина и глубина объекта диктует уровень громкость сигнала. Глубоко залегающие объекты часто дают более слабый или низкий сигнал. Так как именно такие объекты чаще всего оказываются ценными, уровень громкости MAX подходит для большинства условий. При пользовании наушниками уменьшите громкость до устраивающего вас уровня. Если у наушников имеется собственный контроль громкости, установите регулятор Volume металлоискателя в положение MAX, а затем уменьшите громкость наушников до приемлемого уровня. Использование наушников также продлевает срок службы батареек. Напоминаем, что уровень громкости должен быть выше уровня порогового тона, чтобы металлоискатель сигнализировал об обнаружении объекта.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

4. Mode: регулятор Mode устанавливает характер поиска, как то: обнаружение всех типов металлов, игнорирование некоторых металлов, игнорирование минералов и т.д. Выбор режима Mode влияет на качество вашего поиска. Ни один из предлагаемых режимов в отдельности не способен удовлетворить все потребности оператора, поэтому мы предлагаем вам четыре различных режима.

А. GEB/NORM. Прибор в этом режиме реагирует на все типы металлов, игнорируя минерализованную почву. Это стационарный режим, подразумевающий, что тарелка может находиться без движения над металлическим объектом, и металлоискатель все равно будет реагировать на него. Это позволяет с успехом пользоваться режимом GEB/NORM для локализации объектов. Если нажимать и отпускать триггер несколько раз, когда тарелка проходит над местом залегания объекта, можно добиться более точной локализации. Перед тем как продолжить поиск, поднимите тарелку до уровня пояса, нажмите и отпустите триггер еще раз.

В. GEB/DISC Р . Игнорирует некоторые металлы, основываясь на установках регулятора DISC, и минерализацию почвы. Этот режим рекомендуется использовать для поиска монет, драгоценностей на пляже и общего поиска. Это режим движения, что означает, что тарелка должна перемещаться над объектом, чтобы прибор реагировал на него. GEB/DISC - наиболее часто используемый режим. Он игнорирует металлический мусор и минералы, что гарантирует удобную и эффективную работу. Нажав и удерживая триггер, Вы временно активизируете режим GEB/NORM для локализации. Отпуская и снова нажимая триггер несколько раз, вы добьетесь более точной локализации. Перед тем как продолжить поиск, нажмите и отпустите триггер еще раз, держа тарелку на уровне пояса.

С. TR/DISC. Игнорирует некоторые металлы, основываясь на установках регулятора DISC. Прибор в этом режиме не игнорирует минералы, поэтому его рекомендуется использовать только в низкоминерализованных почвах, например по берегам водоемов с желтоватым или белым песком или в районах, требующих очень высоких установок SIG BAL. В режиме TR/DISC прибор игнорирует большинство металлического мусора, это стационарный режим. Однако он не способен, работая в минерализованной почве, одновременно  игнорировать мусор. (В разделе "Передовые методы поиска" вы найдете информацию о том, как в режиме TR/DISC настроиться на игнорирование минерализованной почвы.) В режиме TR/DISC удобно локализовать объект. Удерживая триггер, временно переключитесь в режим GEB/NORM, и обратите внимание на показания глубины для более точной локализации объекта.

D. GEB/SAT. Прибор в этом режиме реагирует на все типы металлов, но игнорирует минералы. В отличие от режима GEB/NORM, режим GEB/SAT имеет функцию, называемую "Саморегулирующийся пороговый тон", которая приспосабливает уровень порогового фона к почве с нестабильными условиями. Эта функция делает режим GEB/SAT очень удобным для поиска всех металлов. Хотя это не истинный режим движения, тарелка должна находиться в движении, чтобы прибор постоянно реагировал на объекты. Чтобы локализовать объект, либо водите тарелкой крест-накрест над областью залегания, удерживая триггер и пользуясь измерителем без аудиосигнала, либо переключитесь в режим GEB/NORM и локализуйте объект, как описано выше.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

5. AUTO GEB: Переключатель AUTO GEB используется для выбора степени игнорирования почвенных условий, то есть минерализации. Когда почвенные минералы игнорируются, увеличивается глубина поиска и стабилизируется работа. Также с помощью этого режима можно зафиксировать установки (LOCK) либо включить режим автоматического приспосабливания к естественным изменениям минерализации почвы (AUTO TRAC). Устанавливать режим AUTO GEB рекомендуется всякий раз, когда вы пользуетесь инструментом.

А. Чтобы задействовать переключатель AUTO GEB, установите все регуляторы в положение Р., а регулятор MODE в режим GEB/NORM. Держа тарелку на уровне пояса вдали от всех металлических предметов, переведите переключатель в положение AIR и удерживайте его там, пока не услышите сигнал. Сразу же опустите тарелку на землю и установите переключатель AUTO GEB в положение GND AUTO TRAC. Держите тарелку неподвижно, пока не услышите сигнал. Поднимите тарелку с земли. Хорошая настройка предполагает, что вы не услышите изменений в тоне или услышите незначительные изменения. (Подробнее об этом читайте в разделе "Настройка и общие правила пользования".)

В. GND AUTO TRAC P. Этот режим рекомендуется для большинства условий, так как прибор автоматически приспосабливается к любым изменениям в почве, что позволяет значительно повысить качество поиска.

С. LOCK. Этот режим может быть удобен для поиска в районах с большим количеством скорродировавшего, то есть ржавого, промышленного железа, что может ввести в заблуждение режим AUTO TRAC, который будет идентифицировать его как минерал, а не как металл.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

6. DISC: Регулятор DISC устанавливает степень игнорирования такого металлического мусора, как гвозди, банки, алюминиевая фольга и т.д. Он функционирует только в режимах GEB/DISC и TR/DISC.

А. GND REJ (Ground Reject). Используется, когда задействован один из игнорирующих режимов. Это самая низкая степень игнорирования, когда игнорируются высокоминерализованные почвы.

В. SALT. Регулятор DISC может быть установлен в этот режим или далее по часовой стрелке, если вы ведете поиск на берегу соленых водоемов. Соль является проводником, когда взаимодействует с водой, и может посылать такие же сигналы, что и металл. Регулятор DISC может исключить большинство этих сигналов.

С. NAILS. Прибор в этом режиме игнорирует большую часть железных предметов.

D. Р . Этот режим рекомендуется для общего поиска и для поиска монет. В этом режиме большая часть обычного металлического мусора игнорируется, а ценные металлы дают устойчивый сигнал. Если вы повернете регулятор далее по часовой стрелке, прибор может игнорировать стандартные золотые украшения. Зафиксировать порог, с которого начинается игнорирование драгоценностей, можно, определив самую высокую точку на шкале, когда прибор все еще реагирует на 5-центовую монету США. При установке регулятора DISC в это положение достигается максимальная степень игнорирования мусора с крайне незначительной степенью игнорирования золотых украшений.

Е. Установки регулятора DISC от Р до MAX представлены в нижней секции измерителя. Мелкие куски фольги (FOIL) игнорируются при установке регулятора до отметок NICKEL или Р. Крупная фольга может игнорироваться только при установке регулятора далее отметки NICKEL (по часовой стрелке от Р). Установка Р на регуляторе DISC соответствует установке между отметками FOIL и NICKEL на измерителе.

F. MAX DISC. Соответствует установке на измерителе ниже отметки PENNY. PENNY - медная монета в один цент. Центы выпуска 1982 года и позднее изготавливаются в основном из цинка и поэтому будут соответствовать установке ниже отметки PENNY на измерителе. (Подробнее читайте в разделе "Измеритель".)

G. Рекомендуем использовать установку Р. или ниже регулятора DISC, а  затем обращаться к измерителю для принятия решения о раскопках. Важное значение имеют как показатели идентификации, так и показатели глубины. (Подробнее читайте в разделе "Измеритель".)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

H. При установке регулятора DISC все объекты, соответствующие обозначениям, указанным против часовой стрелки от выбранной установки, будут игнорироваться. Это означает, что они не будут давать громкий устойчивый сигнал. В отдельных случаях вы можете услышать прерывистый короткий сигнал в месте залегания этих объектов. Об обнаружении объектов, соответствующих обозначениям, указанным по часовой стрелке от выбранной установки, металлоискатель будет сигнализировать. Эти объекты дают громкий плавный сигнал.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

7. SIG BAL (Signal balance): регулятор SIG BAL позволяет контролировать уровень сигнала, поступающего с тарелки в электрическую цепь, оптимизируя таким образом глубину поиска в различных почвенных условиях.

А. Чтобы установить регулятор SIG BAL, поверните ручку регулятора по часовой стрелке в крайнее положение, в котором пороговый тон не будет меняться. (Смотрите раздел "Настройка и общие правила пользования".)

В. При работе в высокоминерализованных почвах уровень сигнала обычно выше, и электронная цепь не способна обработать его. Это приводит к перегрузке приемника и уменьшению глубины поиска. Установка регулятора SIG BAL в положение BAD GND уменьшит уровень принимаемых сигналов до приемлемой величины, оптимизируя таким образом работу и позволяя обнаруживать объекты на любой глубине.

С. Низкоминерализованные почвы обычно не оказывают никакого влияния на прием сигнала либо оказывают незначительное влияние, поэтому поверните регулятор SIG BAL как можно далее по часовой стрелке, увеличив тем самым глубину поиска. В определенной позиции регулятора SIG BAL прибор может начать работать нестабильно и непредсказуемо. Тогда поверните регулятор немного против часовой стрелки, и вы добьетесь стабильной работы. (На шкале SIG BAL больше установок, чем обычно требуется, так как мы стремились приспособить прибор для работы в самых разнообразных условиях.)

D. Переключатель AUTO GEB должен переустанавливаться после каждой регулировки SIG BAL. В противном случае настройка относительно условий почвы будет некачественной, что скажется на результатах работы. Эти два регулятора работают в одной связке и позволяют грамотно настроить прибор относительно степени минерализации почвы и максимизировать глубину поиска.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

8. Триггер, расположенный на рукоятке, используется для нескольких целей. Триггер имеет три положения: "центральное", которое используется для обычного поиска, "активное" (триггер надо нажать и удерживать), которое активизирует временные изменения режима и показаний измерителя, и "фиксированное", то же, что и "активное", только установки режима и измерителя блокируются.

А. Нажмите и отпустите триггер, при настройке, или после регулировки переключателей, или локализации объекта. Большинство регулировок вызывают выпадение из электрической цепи некоторых элементов. Нажав и удерживая триггер, Вы настроите цепь таким образом, что все ее  элементы работали слаженно. Ручная локализация (когда триггер активизируется, пока тарелка располагается вблизи объекта) сужает поле поиска тарелки. Это называется разрегулировкой. Поисковое поле будет оставаться узким, пока вы не нажмете и не отпустите триггер (удерживая тарелку вдали от металлических объектов). Эта настройка позволяет максимально расширить поисковое поле тарелки.

В. Триггер меняет установленный режим на противоположный. Если Вы работаете в режиме GEB/DISC, то, нажав и удерживая триггер, вы временно активизируете режим GEB/NORM. Эта функция очень удобна для локализации объектов, так как режим GEB/NORM стационарный и не требует движения тарелки. Отпустив триггер, вы возвращаетесь в прежний режим работы.

1. Работая в режиме GEB/NORM, с помощью триггера Вы переключаетесь в режим GEB/DISC. Прибор в режиме GEB/NORM игнорирует большинство минералов и минерализованных пород и обнаруживает все металлы. Некоторые операторы ведут поиск в режиме GEB/NORM и переключаются в режим GEB/DISC, активизируя триггер, чтобы проверить объект. Этот вид поиска требует большого терпения, так как прибор будет реагировать на все типы металла.

2. Работая в режиме GEB/DISC, Вы можете с помощью триггера переключиться в режим GEB/NORM. Режим GEB/DISC требует перемещения тарелки, что затрудняет локализацию объекта. Режим GEB/NORM позволяет прибору реагировать на металлические объекты в стационарном режиме.

3. Работая в режиме TR/DISC, Вы с помощью триггера переключаетесь в режим GEB/NORM. (Преимущества этой функции будут разъяснены в разделе "Передовые методы поиска".)

4. Работая в режиме GEB/SAT, Вы с помощью триггера переключаетесь в режим GEB/DISC. Этой функцией можно пользоваться так же, как и режимом GEB/NORM. При работе в режиме GEB/SAT обнаруживаются все металлы, и игнорируется большинство минерализованных пород. Когда объект обнаружен, можно переключиться в режим GEB/DISC для его проверки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (продолжение)

С. Показания измерителя. Всякий раз, когда Вы нажимаете и удерживаете триггер, измеритель переключается из режима идентификации объекта в режим определения глубины его залегания, вне зависимости от того, какой режим задействован. Это предоставляет ценную информацию об объекте и используется в качестве вспомогательного средства при локализации. Измеритель показывает расстояние от дна тарелки до предполагаемого объекта. Если тарелка находится прямо над металлическим объектом, стрелка отклонится в крайнее правое положение. Измеритель показывает глубину залегания, основываясь на стандарте - объекте размером с монету, и может указывать неверное значение для объектов другого размера. (Шкала глубины расположена в нижней части измерителя, глубина указана в дюймах, от 9 к 1.)

ИЗМЕРИТЕЛЬ

Измеритель проводит идентификацию объекта на основе сравнения со стандартными объектами и определяет вероятную глубину залегания, беря за основу металлический предмет размером с монету. Оба эти показания обеспечивают вас ценной информацией об объекте до начала раскопок.

- На измерителе представлены три идентификационных шкалы: от FOIL до  DOLLAR, от 0 до 100, от IRON до SILVER. Полагайтесь только на те показания, которые остаются стабильными.

А. FOIL-DOLLAR. Эта шкала идентифицирует объекты на основе сравнения их с типовыми американскими металлическими объектами: NICKEL (монета в 5 центов), TABS (ключ от пивной банки), PENNY (монета в 1 цент), DIME (монета в 10 центов), QUARTER (монета в 25 центов), HALF (полдоллара), DOLLAR (доллар). На шкале области показаний иногда перекрывают друг друга, это происходит из-за того, что в монетах разных лет выпуска использованы различные примеси. Объекты, соответствующие областям TABS и NICKEL, особенно трудны для распознавания. Только круглый не гнутый ключ с хвостиком будет идентифицирован как TABS. Если хвостик оторван, объект будет идентифицирован как NICKEL. Показания в области от NICKEL до PENNY могут означать ювелирное украшение. Глубоко залегающая алюминиевая банка может быть идентифицирована как  DOLLAR. Уточнить идентификацию сможет показание глубины, так как глубоко залегающая алюминиевая банка будет давать небольшие показания глубины на приборе. Также имейте в виду, что банки при локализации указывают на большую площадь, в отличие от маленькой изолированной площади у монет или ювелирных украшений.

В. 0-100. Эта шкала часто используется для идентификации объектов, не указанных на предыдущей шкале (например, иностранные монеты) или в сомнительных случаях. Это имеет значение, если вы хотите ограничить число нежелательных объектов. Обратите внимание, какому показанию они соответствуют, и обходите их, если стрелка будет указывать на эту цифру.

ИЗМЕРИТЕЛЬ (продолжение)

С. IRON-SILVER. Эта шкала дает некоторое представление о том, из какого металла сделан объект: из естественного золота или серебра или промышленного сплава. Вы заметите, что сплавы золота перекрывают область NICKEL, TABS и PENNY. Два золотых (14 карат) кольца одинакового размера и веса могут идентифицироваться по-разному. 14 карат означает, что в кольце присутствует только 14 частей чистого золота и 10 частей чего-то другого. Это "что-то другое" и влияет на показания измерителя. Медь, например, приводит к более высоким показаниям. Никель - к более низким. Ювелиры используют различные примеси к 14-каратному золоту для улучшения качества и придания определенного оттенка. Нанести все сплавы, используемые в ювелирной промышленности, на шкалу не представляется возможным. Точно так же, в естественных золотых самородках не всегда содержится 24 карата золота. Они чаще всего оказываются в сплаве с другими металлами. На естественное золото обычно указывает отклонение стрелки за область NICKEL.

D. Размер и форма объекта также влияют на показания измерителя. Например, большие куски фольги будут соответствовать более высокому делению на шкале, маленькие - более низкому. Площадь поверхности имеет большее значение, нежели реальный размер. Развернутый кусок фольги будет отмечен отклонением стрелки вправо, тот же кусок фольги, скомканный в шарик, будет соответствовать более низкому делению. Так же влияет на показания измерителя глубина залегания. Самые точные показания достигаются, если объект размером с монету и расположен плоско. Менее точные показания получаются, если монета лежит на ребре, еще менее точные - если металлический объект отличается по размерам от средней американской монеты.

Е. Функция идентификации не зависит от аудио сигнала, свидетельствующего об обнаружении объекта. Показания измерителя могут не совпадать с сигналом, таким образом, эти два датчика могут предлагать различные представления о ценности объекта. Измеритель дает как бы свой вариант ответа, стоит или не стоит начинать раскопки. Разница в характере почвы приводит к тому, что иногда он дает более точные показания, чем аудио сигнал, иногда менее точные.

F. Оператор должен учитывать показания измерителя и аудио сигнал только как вспомогательные элементы, дающие приблизительное представление о ценности найденного объекта. Только личный опыт и способность грамотно интерпретировать и соотносить показания различных датчиков является залогом успеха.

ИЗМЕРИТЕЛЬ (продолжение)

2. Шкала глубины залегания представлена в нижней части измерителя, на ней насены цифры от 9+ до 1. Измеритель показывает вероятную глубину залегания только при нажатом и удерживаемом либо зафиксированном триггере. Глубина выражается в дюймах и точна только в отношении объектов размером с монету. Точность также снижается при использовании дополнительных поисковых тарелок другого размера и в зависимости от установок регулятора SIG BAL.

А. Определить вероятную глубину залегания возможно в любом режиме простым нажатием и удерживанием либо фиксацией триггера, притом, что тарелка в этот момент медленно перемещается над поверхностью земли. В том месте, где стрелка отклонится максимально вправо, расположен центр объекта, и это показание наиболее точное.

В. Не стоит недооценивать важность этой функции. Например, если аудио сигнал и/или показания измерителя не разрешают всех сомнений, стоит проверить глубину залегания объекта. Если сомнительный объект залегает глубоко, следует выкопать его. Точность аудио сигнала и показаний идентификационной шкалы измерителя понижается с увеличением глубины. Практика показывает, что многие ценные объекты дают сомнительные сигналы, залегая, как правило, на большой глубине. Сомнительные объекты, которые, судя по показаниям прибора, залегают на небольшой глубине, скорее всего являются металлическим мусором. Чтобы разрешить сомнения, поднимите тарелку немного выше. Ценные металлы обычно в таких случаях дают более четкий сигнал и более четкие показания измерителя. Металлический мусор по-прежнему трудно идентифицировать. Вы можете столкнуться еще с одной проблемой - когда несколько объектов залегают в непосредственной близости друг от друга. Попытайтесь локализовать территорию. Если выявляется несколько объектов, отпустите триггер и попытайтесь локализовать каждый объект в отдельности.

С. Ошибки в показаниях глубины возможны при использовании тарелки другого размера, неверных установках SIG BAL и при обнаружении объектов, отличающихся по размеру от монеты. Например, если измеритель показывает, что некий объект меньше монеты располагается на глубине три дюйма, а после выкапывания обнаруживается, что он залегал на глубине два дюйма, вы можете отметить для себя, что все объекты подобного размера, формы, изготовленные из такого же сплава, располагаются на дюйм ближе к поверхности земли. Если измеритель показывает, что объект больше монеты располагается на глубине три дюйма, а после выкапывания оказывается, что он залегал на глубине шесть дюймов, вы можете сделать соответствующий вывод. Использование в работе поисковой тарелки большего размера и более высокие установки SIG BAL (по часовой стрелке от Р) приводят к  тому, что измеритель показывает глубину меньше реальной. Имейте в виду эту информацию при определении глубины залегания объектов при помощи измерителя.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА

Существует много методов поиска с использованием современных металлоискателей, и мы не сможем осветить их все в данном руководстве. Если вы усвоили всю информацию, относящуюся к основам пользования прибором, вам, возможно, захочется узнать о различных приемах поиска, доступных пользователю. Приведенные ниже приемы можно использовать по-разному. С помощью ручной настройки относительно степени минерализации почвы вы сможете добиться гораздо более значительных результатов, чем при использовании стандартной автоматической системы. Несмотря на то, что прибор был сконструирован для поиска естественных золотых самородков, его можно также использовать в других почвах с высокой степенью минерализации, например в черном песке - на берегах соленых водоемов.

1. Для начала установите все регуляторы в положение Р , за исключением регуляторов MODE и DISC. Установите регулятор MODE в положение GEB/NORM. Установите регулятор DISC посередине области, обозначенной GND REJ. Нажмите и удерживайте триггер, держа тарелку на уровне пояса, и отрегулируйте TUNER до появления слабого тихого фона (порогового тона). Отпустите триггер, установите регулятор MODE в положение TR/DISC, а AUTO GEB в положение LOCK. Еще раз нажмите и отпустите триггер.

2. Опустите тарелку на землю, прислушиваясь к пороговому тону. Он либо усилится, либо ослабнет, либо останется неизменным. Ваша задача - найти положение регулятора DISC, при котором тарелка опускается без заметного искажения порогового тона. Это означает, что настройка относительно условий почвы удовлетворительная.

3. Если тон усиливается по мере опускания тарелки, поверните регулятор DISC слегка по часовой стрелке, поднимите тарелку до уровня пояса, нажмите и отпустите триггер, а потом снова опустите тарелку на землю, прислушиваясь к изменениям порогового тона.

4. Если тон ослабевает по мере опускания тарелки, поверните регулятор DISC слегка против часовой стрелки, поднимите тарелку до уровня пояса, нажмите и отпустите триггер, а потом снова опустите тарелку на землю, прислушиваясь к изменениям порогового тона.

5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока пороговый тон не стабилизируется (допустимы незначительные искажения). Имейте в виду, что легкий поворот регулятора DISC приводит к значительным изменениям, поэтому каждый раз регулируйте установки как можно аккуратнее.

6. Теперь металлоискатель готов к работе; он будет функционировать приблизительно так же, как в режиме GEB/NORM, но будет лучше игнорировать высокую минерализацию почвы. Металлоискатель чувствителен к случайным электронным помехам. Подняв тарелку до уровня пояса, нажмите и удерживайте триггер для настройки порогового тона. Также на настройку оказывают влияние изменения характера почвы, например переход с сухого песка на влажный. Старайтесь сначала завершить поиск в районе с однородной почвой, а затем переходите в район с другой почвой, настроив прибор, как было описано в пунктах 2-5. В районах с неоднородной почвой пользоваться таким методом неразумно. Для таких областей лучше всего подходит режим GEB/SAT.

7. Установки регулятора SIG BAL будут влиять на режим TR/DISC. Как и в случае с режимом GEB/NORM, регулятор SIG BAL должен быть установлен в самое крайнее положение по часовой стрелке, которое позволяют условия почвы. Удовлетворительная настройка  означает, что при опускании тарелки вы не слышите изменения в пороговом тоне. Если вы не можете добиться этого, поверните регулятор SIG BAL слегка против часовой стрелки (по направлению к  BAD GND) и сделайте еще одну попытку. Если вы слишком легко устранили искажения порогового тона, поверните регулятор SIG BAL немного по часовой стрелке и настройте прибор снова. Когда вы установите регулятор в крайнее положение по часовой стрелке, при котором достигается стабилизация порогового тона, прибор будет настроен на поиск на оптимально возможной глубине. Всякий раз, когда вы поворачиваете регулятор SIG BAL по часовой стрелке, прибор становится более чувствительным к электрическим и почвенным помехам. Слегка повернув регулятор против часовой стрелки, вы достигаете более оптимальных параметров для работы в конкретных условиях.

8. Если вы, работая в режиме TR/DISC, нажмете и отпустите триггер, вы переключитесь в режим GEB/NORM. Эта функция может быть полезна при проверке минерализованных пород на наличие металлических частиц. Проверку на наличие металлов можно сделать во время поиска. Вам понадобится кусок феррита. Феррит - намагниченный железный образец, который можно купить в радио- или электронном магазине. Сперва настройтесь в режиме TR/DISC на условия почвы, как описано выше. Проверка на наличие металлов совершается настройкой TR/DISC на игнорирование преобладающего типа почвы. Режим GEB/NORM настраивается на игнорирование феррита, переключатель AUTO GEB устанавливается в положение LOCK. Когда обнаружена неизвестная порода, нажмите и удерживайте триггер и проведите тарелкой над породой. Громкий сигнал свидетельствует о наличии ценной породы (смотрите пункт 9).

9. Проверка на наличие металлов совершается в режиме TR/DISC, настроенном на игнорирование почвы путем переключения в режим GEB/NORM. Держите тарелку вдали от металлических предметов и земли. Установите переключатель AUTO GEB в положение AIR, затем поднесите феррит к тарелке и установите переключатель AUTO GEB в положение GND AUTO TRAC. Держите феррит неподвижно, пока не услышите сигнал. Затем проведите ферритом вдоль тарелки несколько раз. Убедитесь, что сигнала не последовало. Возможно, вам понадобится отрегулировать переключатель AUTO GEB не один раз, чтобы добиться игнорирования прибором феррита, что необходимо для точной проверки на наличие металлов. Затем установите переключатель AUTO GEB в положение lock, зафиксировав таким образом установки. Переключитесь обратно в режим TR/DISC и начинайте поиск. Если вы обнаружили необычную породу, нажмите и удерживайте триггер и проведите тарелкой над нею. Если вы услышите четкий сигнал, необходимо проверить его, очистив породу от земли и снова проведя над нею тарелкой. Значительное усиление сигнала в режиме TR/DISC с удерживаемым триггером свидетельствует о том, что порода имеет примеси цветных металлов.

10. Цветные металлы - это не железо, то есть никель, алюминий, медь, серебро, золото - все, что представляет хоть какую-то ценность. Только профессиональный анализ может дать исчерпывающую информацию о том, какие цветные металлы и в каком количестве содержатся в обнаруженной породе. Но анализы стоят недешево, поэтому, определив, какие находки более ценные (по громкому сигналу), а какие менее (по слабому сигналу), вы сэкономите время и деньги. Грамотное профессиональное заключение содержит информацию о том, сколько унций ценного металла на тонну породы содержится в образце, а также о типе металла (никель, медь, золото и т.д.)

11. Прямая проверка на наличие металла может быть произведена при настройке прибора в режиме GEB/NORM на игнорирование феррита, при этом переключатель AUTO GEB находится в положении LOCK. Держите тарелку подальше от земли. Проведите образцом около тарелки и зафиксируйте наличие сигнала. Громкий устойчивый сигнал указывает на ценный объект, который стоит сдать на анализ. Слабый сигнал свидетельствует о том, что в породе вряд ли содержатся частицы цветных металлов. Другой вариант - настроить TR/DISC с помощью регулятора DISC на игнорирования феррита таким же образом, каким производилась настройка на игнорирование минерализации почвы. При настройке режима TR/DISC на игнорирование феррита цветные металлы будут давать громкий сигнал.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Многих проблем можно избежать, приняв к сведению приведенные ниже советы.

1. Ложные сигналы либо нестабильная работа чаще всего являются следствием внешних препятствий, например, электрических помех от линий высоковольтных передач либо других передающих устройств. Часто такие устройства можно идентифицировать, иногда - нельзя.

А. Попробуйте уменьшить установки регулятора SIG BAL, слегка повернув его против часовой стрелки, и баланса воздуха и земли с помощью регулятора AUTO GEB.

В. Постоянные ложные сигналы могут потребовать смены района поиска, возможно, вам придется удалиться на несколько миль. Если вы все же хотите провести поиск в районе с сильными помехами, попробуйте работать в другое время суток или в другой день недели. Часто сильные помехи возникают в определенное время.

С. Если вы уверены, что внешние помехи не при чем, проверьте все части прибора. Извлеките батарейки из блока питания, очистите контакты блока питания от коррозионных частиц и выпрямите пружины для лучшего контакта. Контакты снаружи батареек также должны быть чистыми. Контакты внутри блока питания необходимо слегка вытянуть по направлению к крышке для более плотного контакта. Проверьте работу блока управления с помощью дополнительной тарелки либо тарелки вашего компаньона. В проверке прибора вам может помочь дилер. Проблемы, касающиеся тарелки, часто бывают связаны с повреждением кабеля пнями или ветками или просто с его износом. Проверьте кабель на наличие видимых повреждений.

2. Экстремальная влажность может вызвать неполадки в работе электрической цепи. Чаще всего работа электронных приборов гарантируется при уровне влажности до 75%, которая является минимальной для некоторых районов. Хотя цепь прибора имеет пластиковое покрытие, влажность может повлиять на ее работу, особенно в комбинации с солью, что часто бывает на берегах соленых водоемов.

А. Если вы пользовались прибором в условиях повышенной влажности, положите прибор в теплое сухое место для просушки. Извлеките батарейки и оставьте крышку блока питания открытой.

В. Проблемы, связанные с влажностью, часто преодолеваются элементарной просушкой прибора. Иногда могут возникнуть серьезные неполадки - от частых ложных сигналов и нестабильной работы до полного отказа.

3. На показания измерителя может влиять статическое электричество. Статическое электричество может образовываться на стекле и корпусе измерителя, что в результате приводит к неверным показаниям, а иногда полной блокировке стрелки. Источниками такого статического электричества часто бывают ковры в домах и автомобилях, а также одежда. Проведите пальцем рядом со стрелкой измерителя, если вы заметите значительное отклонение, статическое электричество представляет для вас проблему.

А. Неполадки в работе измерителя могут быть устранены разрядкой корпуса и стекла. Для таких целей хорошо подходит антистатическая ткань, которую можно купить в магазине. Протрите такой тканью тщательно корпус и стекло. Используйте несколько разных кусков. Обрызгайте корпус и стекло антистатическим спреем и насухо вытрите их хлопчатобумажной тканью.

В. Когда статическое электричество снято, измеритель должен работать нормально. Возможно, вам понадобится снимать заряд несколько раз во время работы.

4. Если ваш прибор потребует ремонта, обращайтесь в авторизованный сервисный центр WHITE'S. Ремонт современных моделей требует специального оборудования и опыта. Все авторизованные сервисные центры WHITE'S обладают необходимыми средствами, и качество выполненной ими работы гарантировано нашей фабрикой.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Предостережения:

1. Вода может испортить прибор. Поисковая тарелка водонепроницаемая и пригодна для поиска под водой, но стержень, соединяющий тарелку с блоком управления, и сам блок управления не водостойкие. Слабый дождь, изморось не причинят вреда. Однако блок управления следует защищать от сильного дождя или попадания воды.

А. Тарелку следует мыть водой и мягким мылом. Влажной тряпкой протирайте блок управления. Можно натирать блок управления автомобильной или мебельной полиролью (воском). Для очистки и полировки пользуйтесь только хлопчатобумажной тканью. Прибор необходимо чистить после продолжительной работы на берегу соленого водоема. Соль способствует образованию коррозии. (Гарантией не предусмотрено устранение косметических дефектов, вызванных неправильным уходом или воздействием солнца или соли.)

В. Проводя поиск в воде, будьте осторожны. Стержень заполнится водой, и если вы поднимите его выше уровня блока управления, вода может залиться на его верх. Хотя блок управления герметичен, может произойти случайная протечка, что вызовет неполадки в работе цепи. Устранить неполадки можно, высушив металлоискатель с извлеченными батарейками и открытым отсеком питания. Если случайно вы погрузили блок управления в соленую воду, немедленно промойте весь прибор пресной водой и высушите его.

2. Мы настоятельно рекомендуем  вам использовать защитные пластиковые чехлы для поисковой тарелки, когда вы ведете поиск в песчаной или гористой местности. Их можно заказать у дилера и они не оказывают влияния на функционирование прибора и глубину поиска. Периодически снимайте чехлы и вытряхивайте из них песок.

3. Высокие и низкие температуры могут вызвать неполадки в работе металлоискателя. Когда вы прерываете работу, уложите прибор в тени. Если вы оставляете прибор в машине в жаркий день, накройте его, во избежание попадания прямых солнечных лучей. Очень низкие температуры также могут привести к неполадкам. В зимние месяцы храните металлоискатель в обогреваемом помещении, предварительно вынув батарейки из блока питания.

4. Пользуясь прибором, руководствуйтесь здравым смыслом. Избегайте ударов, не кладите тяжелые предметы на прибор и обращайтесь с ним как можно аккуратнее. Когда вы не пользуетесь металлоискателем, храните его так же, как любой другой сложный электронный прибор.