Whites Prizm 4

Батареи.

Откройте крышку батарейного отсека на блоке электроники, сзади, установите 2 батареи по 9 вольт, типа крона.

Включите детектор.

Если Вы не используете детектор в течении недели, пожалуйста, не оставляйте батареи в детекторе. Пожалуйста, используйте только качественные батареи, Energaizer или Duracell.

Prizm 4 построен по принципу Motion Detector, то есть для того что бы обнаружить цель, вам необходимо провести поисковой катушкой над целью. Проведите поисковой катушкой из стороны в сторону на уровне земли, равномерно примерно на расстоянии от земли 2-3 см. Если Вы нажмёте и будете удерживать кнопку P/P то детектор перейдёт в статический режим поиска с определением центра объекта.

Для принудительного пинпойнта в режиме дискриминатора можно использовать X образные движения из стороны в сторону крест на крест,  тем самым вы обнаружите центр цели по звуковому сигналу.

Органы управления:

Кнопка On/Off

Включает и выключает детектор. При включении детектора обратите внимание на индикатор батарей, он должен быть хотя бы на половину полный, в обратном случае, замените батареи.

Кнопка Sens – регулирует чувствительность детектора. Уровень чувствительности дублируется на дисплее, на соответствующем индикаторе sens. Регулировка чувствительности производится кнопками со стрелкой вверх или вниз соответственно. Не устанавливайте чувствительность на максимальную отметку в близи линий электро передач или в местности с высокой минерализацией грунта, во избежании ложных сигналов.

Кнопка P/P – переводит детектор в режим пинпойнт, точное обнаружение центра объекта, если Вы нажмёте и будете удерживать эту кнопку, пинпойнт будет работать до тех пор, пока вы её не отпустите, если вы нажмёте коротко на эту кнопку, то на экране появится надпись P/P и держать кнопку не надо, детектор будет работать в этом режиме, если Вы захотите вернуться в прежний режим, просто нажмите на эту кнопку снова.

Кнопка Disc – регулятор дискриминации на металл, с этой помощью можно исключать или принимать те или иные объекты к поиску. Управляйте отклонением или принятием к поиску целей передвижением курсора по сегментам дискриминатора стрелкой вверх или вниз на этой кнопке.

Кнопка Tone I.D – включает/выключает звуковой дискриминатор, низкий тон будет звучать для чёрного металла, фольга и пробки средним тоном все монеты будут звучать высоким тоном.

Кнопка Smart Notch - Эта функция автоматически устанавливает дискриминатор в положение на цветной металл. В основном будут исключены из поиска все типы пробок, гвоздей и всего металломусора.

Вы можете установить этот режим под свои настройки, если позиция дискриминатора у вас выставлена особым образом вы просто нажимаете на кнопку Smart Notch и детектор включит маску дискриминатора соответствующую вашим настройкам.

На дисплее детектора имеется уровень настраиваемой чувствительности Sens, уровень индикации глубины залегаемого объекта в дюймах, до 8 дюймов, индикатор Tone ID, или P/P режим.

Инструкция по эксплуатации не содержит рекомендации по использованию детектора в парках и на пляжах США, не содержит рекомендации по поисковому этикету относящемуся в США. В частичном сокращении.